КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

РАДОВИ  НА  КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ

Ознака из Општег речника набавке:

45246400

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 404-1/61-2016-II/1

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   81

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

(14.12.2016. године)

| Рок за достављање понуда | 24.12.2016. године до 10.00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 24.12.2016. године до 11.00 часова |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД ЧАЧАК, ДЕЦЕМБАР 2016

На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 404-1/61-2016-II/1, од 14.12.2016. године и Решења о  образовању Комисије за јавну набавку бр: 404-1/61-2016-II/2 од 14.12.2016. године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

РАДОВИ  НА  КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ

У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ

,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 404-1/61-2016-II

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| X | МОДЕЛ УГОВОРА |
| XI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ |
| XIX | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ |
| XX | ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА |

Конкурсна документација има укупно 81 страну

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Град Чачак

Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак

Матични број:  07183046

ПИБ: 101296508

Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003

Интернет страница: www.cacak.org.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама(у даљем тексту: Закон),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-1/61-2016-II су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 (осам) дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 404-1/61-2016-II је Извођење радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45246400- Радови на заштити од поплаве

Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру и предрачуну радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

ПРЕДМЕР РАДОВА

radovi na kišnoj kanalizaciji u ulici Aleksandra Savića u MZ Lugovi

/Deo koji se odnosi na otvoreni kanal/

I. PRIPREMNI  RADOVI

POZ. 1.  OBELEŽAVANJE TRASE

Pre početka radova na iskopu potrebno je

obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima,

prelomima i šahtovima.

Obračun po m obeležene trase.

Obeležavanje trase kanala

m	845,00			х	                     =

POZ. 2.  RUŠENJE KOLOVOZA

Na predviđenoj trasi kolektora raskopati

konstrukciju kolovoza  za  20 cm  šire od

predviđene širine rova. Asfalt na komade

ubaciti u kamion i odvesti na lokaciju

predviđenu za deponovanje.

Obračun po m²  izvršenih radova.

m²	 263,00		х                               =

POZ. 3.  DOVOĐENJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

U PRVOBITNO STANJE

Posle montaže,  ispitivanja i zatrpavanja

kolektora dovesti  konstrukciju  kolovoza

u prvobitno stanje. Asvaltiranje kolovozne

konstrukcije.

Obračun po m² izvršenih radova.

m²	 263,00		х                             =

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: = din

II. ZEMLJANI RADOVI

POZ. 4.   ISKOP  ROVA

Iskop se vrši u zemljištu III i IV kategorije na

dubini od 0-4m za postavljanje kanalizacionih

cevi sa podgrađivanjem. Podgrađivanje se

mora vršiti paralelno sa iskopom čim visina

ikopa pređe 1,2m. Podgrada mora da se uradi

stručno i kvalitetno da bi osigurala bezbednost

ljudstva koji rade na objektu i stabilnosti okolnih

objekata.Vrstu oplate odrediće nadzorni organ

u saradnji sa izvođačem i investitorom, što zavisi

od situacije na terenu i dubine rova.

Iskopani materijal odbaciti na ivicu rova ako je

upotrebljiv za ponovno vraćanje u rov na rastojanju

od najmanje 1m. Ako je iskopani materijal neupotrebljiv

za zatrpavanje njega pri iskopu ubaciti u kamione i

transportovati ga na mesto deponije.

Širina rova je zavisna direktno od prečnika cevi,

dubine  rova  i  vrste cevovoda. U  cenu  iskopa  su

uračunati: iskop,grubo planiranje dna rova vodeći

računa o projektovanom padu, crpljenje podzemne

vode, kao i svi drugi  troškovi, osim transporta  na

deponiju.

Obračun količina po m³ iskopane zemlje.

Mašinski iskop zemlje 70%.

2-4m

m³	   350,00		х       	                    =

Ručni iskop zemlje 30%.

2-4m

m³	   50,00		х                              =

# POZ. 5.  ISKOP ZEMLJIŠTA ZA KANAL

Iskop zemlje III kategorije za kanal pored puta

sa odvozom iskopanog materijala na deponiju.

U cenu iskopa je uračunato: iskop, grubo planiranje

dna kanala vodeći računa o projektovanom padu...

Opis  zaštite  ljudstva i  objekata  je  isti  kao

u POZ.4. Iskop se vrši u materijalu III kat.

Transport na  deponiju se posebno računa.

V=555,50+620,47= 1.175,97

Obračun količina po m³ iskopane zemlje.

Mašinski iskop zemlje 70%.

m³	     823,00 		х      	                      =

Ručni iskop zemlje 30%.

m³	   352,97		х      	                     =

POZ. 6.  NASIPANJE ZEMLJIŠTA OKO KANALA

Nabavka, transport i ugradnja zemljanog materijala

na mestima gde je potrebno nasipanje kanala do

potrebne nivelete.

V=34,72+39,25=73,97

Obračun po m³ ugrađenog šljunka.

m³	74,00		х                                =

POZ. 7.  RUČNI ISKOP ZEMLJIŠTA ZA ŠAHTOVE

Na mestima gde treba da budu šahtovi vršiti

ručni  iskop,  proširenje  već iskopanog rova.

Opis  zaštite  ljudstva i  objekata  je  isti  kao

u POZ.4. Iskop se vrši u zemljanom materijalu III kat.

Transport na  deponiju se posebno računa.

Iskop rova prosečno 1m3 po 1 šahtu.

Obračun količina po m³ iskopane zemlje.

m³	     2,00 	х      	                     =

POZ. 8.  RUČNI ISKOP ZA ULIČNE KANALE I CEVI-PRIKLJUČAK

ULIČNIH KANALA NA GLAVNI KOLEKTOR

Ručni iskop u zemljištu III kategorije za

cevi-veza između uličnih kanala sa rešetkama i glavnog kolektora. Kod benzinske pumpe na glavni kolektor priključiti postojeće rešetke. Cevi zatrpati šljunkovitim materijalom.

Za kanale L=20m, h=1m, b=0,6m iskop V=12m3

Za priklučne cevovode  L=47m, h=1,1m, b=0,6m  V=31,02m3

Ukupno :43m3

m³	     43,00 	х                              =

POZ. 9.  RUČNI ISKOP ZEMLJIŠTA ZA ULIVNE GRAĐEVINE

Iskop vršiti ručnim putem u zemljištu III kategorije.

Iskop se vrši na mestima prelaska otvorenog kanala

u zatvoreni cevovod. Višak materijala rasplanirati

ili odvesti na deponiju.

Iskop vršiti sa podgradom. Podgrada mora da se uradi

stručno i kvalitetno da bi osigurala bezbednost

ljudstva koji rade na objektu i stabilnost okolnih

objekata.Vrstu oplate odrediće nadzorni organ

u saradnji sa izvođačem i investitorom, što zavisi

od situacije na terenu i dubine rova.

Iskop za ulivnu građevinu U1:  3.5x2.0x2.8=19.6m3

Iskop za ulivnu građevinu U2:  4.2x2.0x3.3=27.72m3

Ukupno iskop: 47.32m3

Obračun količina po m³ iskopane zemlje.

Iskop za ulivne građevine U1, U2

m³	     47,32 		х                                =

Iskop za cevi - vezu između ulivne građevine i cevovoda

m³	     32,00		х                                =

POZ. 10.  PESAK

Nabavka,  transport  i  ugradnja  peska,

sitnijeg šljunka ispod cevi. Prvo ubaciti sloj

od 0,10m ispod cevi a ostatak sa strane i iznad cevi

do 0,10m. Ostali deo šljunkovitim materijalom

sa potrebnim nabijanjemu slojevima od po 0,15m.

Sve ovo uraditi po završetku montaže

i  ispitivanja  cevovoda. Opis  zaštite ljudstva i

objekata kao i u POZ.4.

Obračun po m³ ubačenog peska u rov sa potrebnim

nabijanjem.

m³	   25,00		х     	                       =

POZ. 11.  ŠLJUNAK – TAMPON SLOJ ISPOD BETONSKOG KANALA

Nabavka,  transport  i  ugradnja  sitnog šljunka kao

tampom sloj ispod betonskog kanala.

Šljunak ugraditi sa potrebnim nabijanjem .

Opis  zaštite ljudstva i objekata kao i u POZ.4.

Obračun po m³ ubačenog šljunka sa potrebnim

nabijanjem.

Kanal 1 L=376m,  V=0,3x376,0 = 112,8m3

Kanal 2 L=469m,  V=0,3x469,0 = 140,7m3

m³	    253,5		х     	                   =

POZ. 12.  ŠLJUNAK – TAMPON SLOJ ISPOD DONJE PLOČE

ŠAHTI I ULIVNIH GRAĐEVINA

Nabavka,  transport  i  ugradnja  sitnog šljunka kao

tampom sloj ispod donje ploče šahti i ulivnih

građevina.

Obračun po m³ ubačenog šljunka.

m³	    2,00			х     	                   =

POZ. 13.  ZATRPAVANJE ROVA  ŠLJUNKOM

Pošto  trasa  kolektora ide  glavnom

saobraćajnicom koja je asfaltirana to deo

ostatka rova treba zatrpati sa šljunkom i

nabiti do potpune zbijenosti. Nabijanje izvršiti

i slojevima od 0,30m.Po završetku nabijanja

uraditi asfaltiranje i vratiti saobraćajnicu u

prvobitno stanje. Opis bezbednosti ljudstva

i objekata kao u POZ.4.

Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog šljunka.

m³       350,00		х       	                               =

POZ. 14.  ZATRPAVANJE OKO ŠAHTOVA ŠLJUNKOM

Po izvršenoj montaži i ispitivanju kolektora

izvršiti zatrpavanje šahtova sa potrebnim

nabijanjem u slojevima od po 0,30m.

Opis bezbednosti ljudstva i objekata kao

u POZ.4.

Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog šljunka.

m³	       2,00		х     	                   =

POZ. 15.  TRANSPORT PREOSTALOG MATERIJALA

Po završenom zatrpavanju i nabijanju rova,

višak preostalog materijala transportovati na

mesto koje je odeđeno kao deponija. Transport

na daljinu od 5km. Pri utovaru i istovaru materijala

voditi računa o ljudstvu po pravilima o zaštiti

na radu. Ustvari sav iskopani materijal transportovati.

Obračun po m³ utovarenog, odvezenog,  i ubačenog

u deponiju sa potrebnim planiranjem.

m³	305,00		                 х                                =

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: = din

III. BETONSKI RADOVI

POZ. 16.  BETONIRANJE DONJE PLOČE ŠAHTE

Ploča debljine d=20cm od betona MB20

sa potrebnom oplatom i armaturom.

Obračun po m³ ugrađenog betona

m³	    1,00		                  х                                =

POZ. 17.  BETONIRANJE GORNJE PLOČE SA POKLOPCEM

Ploča debljine d=18cm od betona MB30

sa potrebnom oplatom i armaturom.U ploču

ugraditi livenogvozdeni poklopac za težak

saobraćaj  prečnika  Ø600mm. Betoniranje

uraditi u potrebnoj oplati.

Obračun po m³ ugrađenog betona sa oplatom

i armaturom. Poklopac se posebno plaća.

m³	    0,80		                   х                                 =

POZ. 18.  BETONIRANJE KINETE

Na izbetoniranoj stopi-donjoj ploči šahte

uraditi  kinetu  betonom  marke MB- 20

veličine i oblika u zavisnosti od prečnika

cevi.

Obračun po m³ ugrađenog betona sa

oplatom i armaturom.

m³	              0,50		           х                                 =

POZ. 19.  BETONIRANJE ULIVNE GRAĐEVINE

Betoniranje ulivne građevine na mestima

uliva otvorenog kanala u cevovod.

Marke betona MB-20. Uraditi sve po projektu.

Obračun po m³ ugrađenog betona sa

oplatom i armaturom.

m³	             10,00		            х                                =

POZ. 20.  BETONIRANJE PROPUSTA

Izrada  AB propusta na mestima prelaska

preko otvorenog kanala.

Obračun po m³ ugrađenog betona sa

oplatom i armaturom.

Propust tip1

0,49	х     42,00 =	 20,58 	m³

Propust tip3

0,37	х     9,00 =	 3,33	m³

Propust tip4

0,43	х     10,00 =	 4,30 	m³

m³ 		28,21		              х                               =

arm. bet. zid za propuste tip1 i tip3   0.1m3/propust

10x0,1 =1m3

arm. bet. zid za propuste tip1 i tip4   0.1m3/propust

2x0,06 =0,12m3

m³ 		1,12		               х                               =

POZ. 21.  IZRADA KANALA OD BETONSKIH PLOČA

Izrada  trapezastog kanala od betonskih ploča na podloge

od sitnog šljunka.

Obračun po m2 ugrađenih betonskih ploča.

Kanal 1 L=376m,  P=2,4x376,0 = 902,4m3

Kanal 2 L=469m,  P=2,8x469,0 = 1313,2m3

m³	  2.215,6		х                                                =

UKUPNO BETONSKI RADOVI: = din

IV. ARMIRAČKI RADOVI

POZ. 22.  UGRADNJA ARMATURE U ŠAHTOVE

Nabavka, transport i ugradnja armature

za  revizione šahtove na cevovodu  u svemu

prema specifikaciji.

Obračun po kg.

Armatura za šahtove 120kg/m3 x 2,00m3 =240kg

Kg        240,0		х     	                       =

POZ. 23.  UGRADNJA ARMATURE U ULIVNE GRAĐEVINE

Nabavka, transport i ugradnja armature

za ulivne građevine na kanalu prema specifikaciji..

Obračun po kg.

Ulivna građevina U1

Kg           603,0	х     	                        =

Ulivna građevina U2

Kg           712,0           х     	                          =

POZ. 24.  UGRADNJA ARMATURE U PROPUSTE

Nabavka, transport i ugradnja armature za

propuste na kanalu

Obračun po kg.

Armatura za propuste u svemu prema specifikaciji proračuna statike

Kg                   1.690,0	х     	                          =

Mreža za propuste u svemu prema specifikaciji proračuna statike

Kg                   1.425,0	х     	                          =

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: = din

## V. MONTAŽNI  RADOVI

POZ. 25.  CEVOVOD OD ARM. BET.  ILI  SP

Nabavka , transport i ugrađivanje potrebnih

cevi za atm.  kanalizaciju.

Cevi su armirano betonske sa odgovarajućim spojem

marke betona  MB-40 i cevi  Krušik spiralne SP  sa

odgovarajućim spojem-varenjem.

Obračun po m´ ugrađenog cevovoda.

ARMIRANO BETONSKE  -  cevi ( duploarmirane cevi)

Ø 1200

m´       100,00		    х                                =

POZ. 26.  BETONSKI PRSTENOVI

Nabavka , transport i ugrađivanje betonskih

prstenova  prečnika   D=1000 mm,visine

H=500mm ,debljine zidova d=10 cm.Spajanje

se vrši cementnim malterom razmere 1:3.

Obračun po komadu ugrađenog prstena.

kom	  11,00           	          х                               =

POZ. 27.  ŠAHTNI  POKLOPCI

Nabavka , transport i ugrađivanje šahtnih

livenogvozdenih  poklopaca   Ø600mm .

Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

za teški saobraćaj

kom	  2,00           	            х                               =

POZ. 28.  PENJALICE

Nabavka , transport i ugrađivanje kao i

zaštita od korozije penjalica. Iste ugraditi

na rastojanju od 30 cm.

Obračun po komadu ugrađene penjalice.

kom	 10,00           	             х                               =

POZ. 29.  REŠETKE

Izrada i ugradnja rešetki na propustima

koji se nalaze na prelazima preko

otvorenog kanala.

Obračun po kg.

Kg	3 500,00	               x                              =

POZ. 30.  PENJALICE

Nabavka , transport i ugrađivanje kao i

zaštita od korozije penjalica. Penjalice se

ugrađuju na rastojanjua od 30m u revizionim

šahtovima i ulivnim građevinama U1, U2.

Obračun po komadu ugrađene penjalice.

kom	 5,00           	                х                               =

POZ. 31.  KANALI SA REŠETKAMA

Nabavka , transport i ugrađivanje komplet kanala

sa  rešetkama od livenog gvožđa tipa ACO drain,

tipa PURATOR ili slične.

Obračun po m

m	 20,00           	                 х                                =

POZ. 32.  SLIVNICI

Nabavka , transport i ugrađivanje komplet slivnika

tipa ACO drain ili slične.

Obračun po kom

Dvorišni slivnici na trotoaru

kom	 2,00           	                   х                               =

Slivnici na saobraćajnici

kom	 2,00           	                    х                              =

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: = din

VI. OSTALI  RADOVI

POZ. 33.  ZAŠTITNA OGRADA

Izrada  zaštitne  ograde  duž rova na

deonicama  gde  se  obavlja saobraćaj.

Vrstu ograde odrediti na licu mesta u

zavisnosti  od  inteziteta  saobraćaja.

Gradilšte obeležiti odgovarajućim saob-

raćajnim znacima upozorenja.

Obračun po m´ postavljenje ograde.

m´       100,00		                     х                                =

POZ. 34.  RAMPA  ZA  PEŠAČKI SAOBRAĆAJ

Izrada  prelaznih  rampi  preko  rova  za

pešački  saobraćaj.Mesto rampi odrediti

na  licu  mesta. Gradilište  obezbediti

odgovarajućim saobraćajnim znacima

upozorenja.

Obračun po komadu montirane rampe.

kom       10,00		    х                                =

POZ. 35.  RAMPA  ZA  MOTORNA  VOZILA

Izrada  prelaznih  rampi za  saobraćaj

motornih vozila ako je to potrebno.

Gradilište  obezbediti odgovarajućim

saobraćajnm znacima upozorenja.

Obračun po komadu montirane rampe.

kom       3,00		    х                                =

POZ. 36.  RAZBIJANJE BETONA NA MESTIMA

IZLIVA KANALIZACIJE U RECIPIJENT

Ova pozicija tretira sve betonske radove koje

iziskuju priključivanje stare atmosferske

kanalizacione mreže na novoprojektovanu

kanalizacionu mrežu i postojećih šahtova

kao i propusta.

Obračun po m2 razbijenog betona debljine do 20 cm.

m2       70,00		    х                                =

UKUPNO OSTALI RADOVI: = din

Z B I R N A      R E K A P I T U L A C I J A

##### PRIPREMNI RADOVI.........................___________ din

##### ZEMLJANI RADOVI........................... __________  din

##### BETONSKI RADOVI........................... ___________ din

##### ARMIRAČKI RADOVI.....................   ___________ din

##### MONTAŽNI  RADOVI.......................   ___________ din

##### OSTALI RADOVI...............................   ___________ din

U K U P N O .........................  ___________________  din

P.D.V  ...................................   ___________________  din

U K U P N O sa P.D.V.-om ...................   ___________________ din.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Ацо Милошевић, телефон: 064/825-5747.

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од дана потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Место извођења радова

(Предметни радови ће се изводити у МЗ Лугови на територији града Чачка.)

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

- СКИЦА ОБЈЕКТА НА КОМЕ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ

- ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА

*ради боље видљивости биће објављени и као посебни документи на Порталу јавних набавки

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона;

- да понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

3) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) или навести: „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) понуђач је дужан  да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану  76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

(1)да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014,2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 45.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

- Пословни капацитет:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење истих или сличних радова из предмета ове јавне набавке).

- Технички капацитет

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион кипер комада 4 Багер комада 1 Комбинована машина - ''Скип'' комада 1

- Кадровски капацитет:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 15 извршилаца, од чега: - најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 (који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци).

- Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локације је обавезан за понуђаче, како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву дан раније на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица. Обилазак локације није могућ последњи дан достављања понуда односно на дан отварања. Сва заинтересована лица могу да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@cacak.org.rs, и морају бити примљене од Наручиоца најкасније један дан пре рока наведеног за обилазак места извођења радова. Лице за контакт: Ацо Милошевић телефон 064/825-57-47. О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације ( Поглавље XII. Конкурсне документације) , мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документације   ( Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у

складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

Наручилац  може  пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од  понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других  понуђача. ( члан 79. став 2. ЗЈН)

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:

- Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона

| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко.лице | / |

- Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона:

| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.

| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| --- | --- |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

На захтев Наручиоца, а пре. доношења одлуке о додели уговора, испуњеност

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- за финансијски капацитет:

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

- за пословни капацитет:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XX. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- за технички капацитет:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи - рачун и

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу;

г) доказ о лизингу - фотокопија уговора о лизингу.

б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) - копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4) за кадровски капацитет:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 15 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз

сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова - РАДОВИ НА  КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ , ЈН бр. 404-1/61-2016-II, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 24.12.2016. године до 10.00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације , са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

ГРАД ЧАЧАК, ул. Жупана Страцимира бр.2, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку- РАДОВИ НА  КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ   – ЈН бр. 404-1/61-2016-II - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку РАДОВИ НА  КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ  – ЈН бр. 404-1/61-2016-II - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку РАДОВИ НА  КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ    – ЈН бр. 404-1/61-2016-II - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДОВИ НА  КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ – ЈН бр. 404-1/61-2016-II - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У Обрасцу понуде (Образац I. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављених привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора и окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране надзорног и органа  Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове - на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 70 (седамдесет) календарских дана од дана увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од дана потписивања Уговора уколико другачије није договорено

Место извођења радова – Предметни радови ће се изводити у МЗ Лугови на територији града Чачка .

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан уз понуду да достави:

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од

10% од  укупне вредности понуде и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца  Град Чачак. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени

своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној

набавци;

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за  добро

извршење  посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за

добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока важења банкарске гаранције одређеног Конкурсном документацијом. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом), нити имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије

посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока важења банкарске гаранције одређеног Конкурсном документацијом. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не може имати  садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Изабрани понуђач је дужан да достави

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од

дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Град Чачак. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за

исплату, краће  рокове, мањи износ или  промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - у

тренутку примопредаје радова, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист  Наручиоца Град Чачак. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 24.12.2016. године, у 11.00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају потписано и печатом оверено овлашћење на меморандуму понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Жупана Страцимира 2, електронске поште на e-mail: javnenabavke@cacak.org.rs или факсом на број 032/346-003) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова. Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/61-2016-II".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти гарантни рок и исти рок извођења радова, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност

понуде;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног.

22. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 23.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: javnenabavke@cacak.org.rs, факсом на број 032/346-003 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци ( члан 131б став 2. Закона).

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДА

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, ЈН број 404-1/61-2016-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, ЈН број 404-1/61-2016-II

| Укупна цена радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена радова са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, број 404-1/61-2016-II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, ___________________ [навести

назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

КИШНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У УЛ.АЛЕКСАНДРА САВИЋА У МЗ ЛУГОВИ

ЈН.број 404-1/61-2016-II

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  ( у даљем тексту Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, матични број _____________________,

адреса

____________ шифра делатности, ПИБ___________________ кога заступа

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је предмет овог уговора  одређен на начин прописан одредбом члана 131б Закона о јавним набавкама, са циљем отклањања последица поплава у 2016. години, односно спречавања продуженог штетног дејства тих поплава, у складу са Програмом обнове инфраструктуре која је у надлежности јединица локалне самоуправе.

- да је Наручилац на основу члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 14.12.2016. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови,ЈН. Бр. 404-1/61-2016-II,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео отворени поступак јавне набавке,  извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације, у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара без ПДВ-а (словима: _________________________________________), односно ___________________ динара (словима: ________________________________ динара), са обрачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2016. године.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране Надзорног органа с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење – банкарска гаранција

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радов

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| за Извођача |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

## XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| I PRIPREMNI RADOVI POZ. 1. OBELEŽAVANJE TRASE Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima, prelomima i šahtovima. Obračun po m obeležene trase. Obeležavanje trase kanala | m | 845 |  |  |  |  |
| POZ. 2. RUŠENJE KOLOVOZA Na predviđenoj trasi kolektora raskopati konstrukciju kolovoza za 20 cm šire od predviđene širine rova. Asfalt na komade ubaciti u kamion i odvesti na lokaciju predviđenu za deponovanje. Obračun po m² izvršenih radova. | m2 | 263 |  |  |  |  |
| POZ. 3. DOVOĐENJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE U PRVOBITNO STANJE Posle montaže, ispitivanja i zatrpavanja kolektora dovesti konstrukciju kolovoza u prvobitno stanje. Asvaltiranje kolovozne konstrukcije. Obračun po m² izvršenih radova. | m2 | 263 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |
| Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| II ZEMLJANI RADOVI POZ. 4. ISKOP ROVA Iskop se vrši u zemljištu III i IV kategorije na dubini od 0-4m za postavljanje kanalizacionih cevi sa podgrađivanjem. Podgrađivanje se mora vršiti paralelno sa iskopom čim visina iskopa pređe 1,2m. Podgrada mora da se uradi stručno i kvalitetno da bi osigurala bezbednost ljudstva koji rade na objektu i stabilnosti okolnih objekata.Vrstu oplate odrediće nadzorni organ u saradnji sa izvođačem i investitorom, što zavisi od situacije na terenu i dubine rova. Iskopani materijal odbaciti na ivicu rova ako je upotrebljiv za ponovno vraćanje u rov na rastojanju od najmanje 1m. Ako je iskopani materijal neupotrebljiv za zatrpavanje njega pri iskopu ubaciti u kamione i transportovati ga na mesto deponije. Širina rova je zavisna direktno od prečnika cevi, dubine rova i vrste cevovoda. U cenu iskopa su uračunati: iskop,grubo planiranje dna rova vodeći računa o projektovanom padu, crpljenje podzemne vode, kao i svi drugi troškovi, osim transporta na deponiju. Obračun količina po m³ iskopane zemlje. Mašinski iskop zemlje 70%. 2-4 m | m3 | 350 |  |  |  |  |
| Ručni iskop zemlje 30%. 2-4 m | m3 | 50 |  |  |  |  |
| POZ. 5. ISKOP ZEMLJIŠTAZA KANAL Iskop zemlje III kategorije za kanal pored puta sa odvozom iskopanog materijala na deponiju. U cenu iskopa je uračunato: iskop, grubo planiranje dna kanala vodeći računa o projektovanom padu... Opis zaštite ljudstva i objekata je isti kao u POZ.4. Iskop se vrši u materijalu III kat. Transport na deponiju se posebno računa. V=555,50+620,47= 1.175,97 Obračun količina po m³ iskopane zemlje. Mašinski iskop zemlje 70%. Ručni iskop zemlje 30%. | m3 m3 | 823 352,97 |  |  |  |  |
| POZ. 6. NASIPANJE ZEMLJIŠTA OKO KANALA Nabavka, transport i ugradnja zemljanog materijala na mestima gde je potrebno nasipanje kanala do potrebne nivelete. V=34,72+39,25=73,97 Obračun po m³ ugrađenog šljunka. | m3 | 74 |  |  |  |  |
| POZ. 7. RUČNI ISKOP ZEMLJIŠTA ZA ŠAHTOVE Na mestima gde treba da budu šahtovi vršiti ručni iskop, proširenje već iskopanog rova. Opis zaštite ljudstva i objekata je isti kao u POZ.4. Iskop se vrši u zemljanom materijalu III kat. Transport na deponiju se posebno računa. Iskop rova prosečno 1m3 po 1 šahtu. Obračun količina po m³ iskopane zemlje. | m3 | 2 |  |  |  |  |
| POZ. 8. RUČNI ISKOP ZA ULIČNE KANALE I CEVI-PRIKLJUČAK ULIČNIH KANALA NA GLAVNI KOLEKTOR Ručni iskop u zemljištu III kategorije za cevi-veza između uličnih kanala sa rešetkama i glavnog kolektora. Kod benzinske pumpe na glavni kolektor priključiti postojeće rešetke. Cevi zatrpati šljunkovitim materijalom. Za kanale L=20m, h=1m, b=0,6m iskop V=12m3 Za priklučne cevovode L=47m, h=1,1m, b=0,6m V=31,02m3 Ukupno :43m3 | m3 | 43 |  |  |  |  |
| POZ. 9. RUČNI ISKOP ZEMLJIŠTA ZA ULIVNE GRAĐEVINE Iskop vršiti ručnim putem u zemljištu III kategorije. Iskop se vrši na mestima prelaska otvorenog kanala u zatvoreni cevovod. Višak materijala rasplanirati ili odvesti na deponiju. Iskop vršiti sa podgradom. Podgrada mora da se uradi stručno i kvalitetno da bi osigurala bezbednost ljudstva koji rade na objektu i stabilnost okolnih objekata.Vrstu oplate odrediće nadzorni organ u saradnji sa izvođačem i investitorom, što zavisi od situacije na terenu i dubine rova. Iskop za ulivnu građevinu U1: 3.5x2.0x2.8=19.6m3 Iskop za ulivnu građevinu U2: 4.2x2.0x3.3=27.72m3 Ukupno iskop: 47.32m3 Obračun količina po m³ iskopane zemlje. Iskop za ulivne građevine U1, U2 | m3 | 47,32 |  |  |  |  |
| Iskop za cevi - vezu između ulivne građevine I cevovoda | m3 | 32 |  |  |  |  |
| POZ. 10. PESAK Nabavka, transport i ugradnja peska, sitnijeg šljunka ispod cevi. Prvo ubaciti sloj od 0,10m ispod cevi a ostatak sa strane i iznad cevi do 0,10m. Ostali deo šljunkovitim materijalom sa potrebnim nabijanjemu slojevima od po 0,15m. Sve ovo uraditi po završetku montažei ispitivanja cevovoda. Opis zaštite ljudstva i objekata kao i u POZ.4. Obračun po m³ ubačenog peska u rov sa potrebnim nabijanjem. | m3 | 25 |  |  |  |  |
| POZ. 11. ŠLJUNAK - TAMPON SLOJ ISPOD BETONSKOG KANALA Nabavka, transport i ugradnja sitnog šljunka kao tampom sloj ispod betonskog kanala. Šljunak ugraditi sa potrebnim nabijanjem . Opis zaštite ljudstva i objekata kao i u POZ.4. Obračun po m³ ubačenog šljunka sa potrebnim nabijanjem. Kanal 1 L=376m, V=0,3x376,0 = 112,8m3 Kanal 2 L=469m, V=0,3x469,0 = 140,7m3 | m3 | 253,5 |  |  |  |  |
| POZ. 12. ŠLJUNAK – TAMPON SLOJ ISPOD DONJE PLOČE ŠAHTI I ULIVNIH GRAĐEVINA Nabavka, transport i ugradnja sitnog šljunka kao tampom sloj ispod donje ploče šahti i ulivnihgrađevina. Obračun po m³ ubačenog šljunka. | м3 | 2 |  |  |  |  |
| POZ. 13. ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOM Pošto trasa kolektora ide glavnom saobraćajnicom koja je asfaltirana to deo ostatka rova treba zatrpati sa šljunkom i nabiti do potpune zbijenosti. Nabijanje izvršiti i slojevima od 0,30m.Po završetku nabijanja uraditi asfaltiranje i vratiti saobraćajnicu u prvobitno stanje. Opis bezbednosti ljudstva i objekata kao u POZ.4. Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog šljunka. | м3 | 350 |  |  |  |  |
| POZ. 14. ZATRPAVANJE OKO ŠAHTOVA ŠLJUNKOM Po izvršenoj montaži i ispitivanju kolektora izvršiti zatrpavanje šahtova sa potrebnim nabijanjem u slojevima od po 0,30m. Opis bezbednosti ljudstva i objekata kao u POZ.4. Obračun po m³ ugrađenog i nabijenog šljunka. | м2 | 2 |  |  |  |  |
| POZ. 15. TRANSPORT PREOSTALOG MATERIJALA Po završenom zatrpavanju i nabijanju rova, višak preostalog materijala transportovati na mesto koje je odeđeno kao deponija. Transport na daljinu od 5km. Pri utovaru i istovaru materijala voditi računa o ljudstvu po pravilima o zaštiti na radu. Ustvari sav iskopani materijal transportovati. Obračun po m³ utovarenog, odvezenog, i ubačenog u deponiju sa potrebnim planiranjem. | м3 | 305 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |

| Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| III BETONSKI RADOVI POZ. 16. BETONIRANJE DONJE PLOČE ŠAHTE Ploča debljine d=20cm od betona MB20 sa potrebnom oplatom i armaturom. Obračun po m³ ugrađenog betona | м3 | 1 |  |  |  |  |
| POZ. 17. BETONIRANJE GORNJE PLOČE SA POKLOPCEM Ploča debljine d=18cm od betona MB30 sa potrebnom oplatom i armaturom.U ploču ugraditi livenogvozdeni poklopac za težak saobraćaj prečnika Ø600mm. Betoniranje uraditi u potrebnoj oplati. Obračun po m³ ugrađenog betona sa oplatom i armaturom. Poklopac se posebno plaća. | м3 | 0,80 |  |  |  |  |
| POZ. 18. BETONIRANJE KINETE Na izbetoniranoj stopi-donjoj ploči šahte uraditi kinetu betonom marke MB- 20 veličine i oblika u zavisnosti od prečnika cevi. Obračun po m³ ugrađenog betona sa oplatom i armaturom. | м3 | 0,50 |  |  |  |  |
| POZ. 19. BETONIRANJE ULIVNE GRAĐEVINE Betoniranje ulivne građevine na mestima uliva otvorenog kanala u cevovod. Marke betona MB-20. Uraditi sve po projektu. Obračun po m³ ugrađenog betona sa oplatom i armaturom. POZ. 20. BETONIRANJE PROPUSTA Izrada AB propusta na mestima prelaska preko otvorenog kanala. Obračun po m³ ugrađenog betona sa oplatom i armaturom. | м3 | 10 |  |  |  |  |
| Propust tip1 0,49 х 42,00 = 20,58 m³ Propust tip3 0,37 х 9,00 = 3,33 m³ Propust tip4 0,43 х 10,00 = 4,30 m³ | м3 | 28,21 |  |  |  |  |
| arm. bet. zid za propuste tip1 i tip3 0.1m3/propust 10x0,1 =1m3 arm. bet. zid za propuste tip1 i tip4 0.1m3/propust 2x0,06 =0,12m3 | м3 | 1,12 |  |  |  |  |
| POZ. 21. IZRADA KANALA OD BETONSKIH PLOČA Izrada trapezastog kanala od betonskih ploča na podloge od sitnog šljunka. Obračun po m2 ugrađenih betonskih ploča. Kanal 1 L=376m, P=2,4x376,0 = 902,4m3 Kanal 2 L=469m, P=2,8x469,0 = 1313,2m3 | м3 | 2.215,6 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО III БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |

| Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| IV ARMIRAČKI RADOVI POZ. 22. UGRADNJA ARMATURE U ŠAHTOVE Nabavka, transport i ugradnja armature za revizione šahtove na cevovodu u svemu prema specifikaciji. Obračun po kg. Armatura za šahtove 120kg/m3 x 2,00m3 =240kg | kg | 240 |  |  |  |  |
| POZ. 23. UGRADNJA ARMATURE U ULIVNE GRAĐEVINE Nabavka, transport i ugradnja armature za ulivne građevine na kanalu prema specifikaciji. Obračun po kg. Ulivna građevina U1 Ulivna građevina U2 | kg kg | 603 712 |  |  |  |  |
| POZ. 24. UGRADNJA ARMATURE U PROPUSTE Nabavka, transport i ugradnja armature za propuste na kanalu. Obračun po kg. Armatura za propuste u svemu prema specifikaciji proračuna statike. Mreža za propuste u svemu prema specifikaciji proračuna statike. | kg | 1.690 1.425 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |

| Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| V MONTAŽNI RADOVI POZ. 25. CEVOVOD OD ARM. BET. ILI SP Nabavka , transport i ugrađivanje potrebnih cevi za atm. kanalizaciju. Cevi su armirano betonske sa odgovarajućim spojem marke betona MB-40 i cevi Krušik spiralne SP sa odgovarajućim spojem-varenjem. Obračun po m´ ugrađenog cevovoda. ARMIRANO BETONSKE - cevi ( duploarmirane cevi) Ø 1200 | m´ | 100 |  |  |  |  |
| POZ. 26. BETONSKI PRSTENOVI Nabavka , transport i ugrađivanje betonskih prstenova prečnika D=1000 mm,visine H=500mm ,debljine zidova d=10 cm. Spajanje se vrši cementnim malterom razmere 1:3. Obračun po komadu ugrađenog prstena. | kom | 11 |  |  |  |  |
| POZ. 27. ŠAHTNI POKLOPCI Nabavka , transport i ugrađivanje šahtnih livenogvozdenih poklopaca Ø600mm . Obračun po komadu ugrađenog poklopca. za teški saobraćaj | kom | 2 |  |  |  |  |
| POZ. 28. PENJALICE Nabavka , transport i ugrađivanje kao i zaštita od korozije penjalica. Iste ugraditi na rastojanju od 30 cm. Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 10 |  |  |  |  |
| POZ. 29. REŠETKE Izrada i ugradnja rešetki na propustima koji se nalaze na prelazima preko otvorenog kanala. Obračun po kg. | kg | 3.500 |  |  |  |  |
| POZ. 30. PENJALICE Nabavka , transport i ugrađivanje kao i zaštita od korozije penjalica. Penjalice se ugrađuju na rastojanjua od 30m u revizionim šahtovima i ulivnim građevinama U1, U2. Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 5 |  |  |  |  |
| POZ. 31. KANALI SA REŠETKAMA Nabavka , transport i ugrađivanje komplet kanala sa rešetkama od livenog gvožđa tipa ACO drain, tipa PURATOR ili slične. Obračun po m | m | 20 |  |  |  |  |
| POZ. 32. SLIVNICI Nabavka , transport i ugrađivanje komplet slivnika tipa ACO drain ili slične. Obračun po kom Dvorišni slivnici na trotoaru Slivnici na saobraćajnici | kom kom | 2 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО V МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |

| Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| VI OSTALI RADOVI POZ. 33. ZAŠTITNA OGRADA Izrada zaštitne ograde duž rova na deonicama gde se obavlja saobraćaj. Vrstu ograde odrediti na licu mesta u zavisnosti od inteziteta saobraćaja. Gradilšte obeležiti odgovarajućim saob-raćajnim znacima upozorenja. Obračun po m´ postavljenje ograde. | m´ | 100 |  |  |  |  |
| POZ. 34. RAMPA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ Izrada prelaznih rampi preko rova za pešački saobraćaj.Mesto rampi odrediti na licu mesta. Gradilište obezbediti odgovarajućim saobraćajnim znacima upozorenja. Obračun po komadu montirane rampe. | kom | 10 |  |  |  |  |
| POZ. 35. RAMPA ZA MOTORNA VOZILA Izrada prelaznih rampi za saobraćaj motornih vozila ako je to potrebno. Gradilište obezbediti odgovarajućim saobraćajnm znacima upozorenja. Obračun po komadu montirane rampe. | kom | 3 |  |  |  |  |
| POZ. 36. RAZBIJANJE BETONA NA MESTIMA IZLIVA KANALIZACIJE U RECIPIJENT Ova pozicija tretira sve betonske radove koje iziskuju priključivanje stare atmosferske kanalizacione mreže na novoprojektovanu kanalizacionu mrežu i postojećih šahtova kao i propusta. Obračun po m2 razbijenog betona debljine do 20 cm. | m2 | 70 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО VI ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |
| ПОЗИЦИЈА | НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| V | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| VI | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
|  | УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈЕ 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, број 404-1/61-2016-II, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                          МП                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, број 404-1/61-2016-II, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

Датум                                                             Потпис овлашћеног лица подизвођача

________________                             МП                          __________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, ______________________( назив понуђача), као овлашћено лице понуђача ( или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач................................[навести назив понуђача] при састављању понуде за  у јавну набавку радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, број 404-1/61-2016-II, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, број 404-1/61-2016-II, , и то:

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

(1) да има остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014,2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 45.000.000,00 динара;

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

(3)  да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 динара  без  пореза на додату вредност, а који се односе на извођење истих или сличних радова из предмета ове  јавне набавке).

2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

(1) Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних  радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:

| Врста | Количина |
| --- | --- |
| Камион кипер | комада 4 |
| Багер | комада 1 |
| Комбинована машина - ''Скип'' | комада 1 |

(2)  Понуђач мора да  располаже  потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 15  извршилаца, од чега:

-   најмање 1 дипломираног грађевинског инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 413 или 414 (који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци).

Датум 		                                                     Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на кишној канализацији у Ул. Александра Савића у МЗ Лугови, број 404-1/61-2016-II буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију, полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 	Овлашћено лице понуђача

________________                           М.П.                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                                                                    __________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) и садашња вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | јединица |  |  |  |
| 2. |  | јединица |  |  |  |
| 3. |  | јединицe |  |  |  |
| 4. |  | јединице |  |  |  |
| 5. |  | јединице |  |  |  |
| 6. |  | јединице |  |  |  |
| 7. |  | јединице |  |  |  |
| 8. |  | јединице |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица:

МП	  ____________________

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

Напомена: Овај образац се подноси на захтев Наручиоца.

XIX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XX. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

Овај образац се подноси на захтев Наручиоца.

## XX. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.

Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси на захтев Наручиоца.

# Text boxes

Република Србија- Град Чачак