Република Србија - Град Чачак

ГРАД ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/33-2017-II

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Извoђење радова на уређењу партера „Римског трга“

Врста поступка набавке : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 02.12.2017. године до 10,00 часова |
| Понуде доставити на адресу : | Градска управа града Чачка, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак |
| Јавно отварање понуда, обавиће се у просторијама Градске управе града Чачка, ул. Жупана Страцимира 2: | 02.12.2017. године у 11,00 часова |

Чачак, новембар 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  404-1/33-2017-II/1, од 01.11.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 404-1/33-2017-II/2 од 01.11.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Извођење радова на уређењу партера „Римског трга“

404-1/33-2017-II

Конкурсна документација садржи:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ..................................................

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ..............................................

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),   КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА,

ОПИС РАДОВА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ,

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ....................................................................................

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ...........................

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................

- ОБРАСЦИ .......................................................................................................

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Наручилац: Град Чачак; Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак; Матични број:  07183046; ПИБ: 101296508; Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003; Интернет страница: www.cacak.org.rs

1.2.  Врста поступка јавне набавке: отворени поступак;

Редни број јавне набавке из плана јавних набавки: 1.3.38;

1.3.  Предмет јавне набавке су: грађевински,  грађевинско- занатски радови, радови на електро енергетским инсталацијама на изради партерног уређења;

1.4.  Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци;

1.5. Лице за контакт: Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

1.6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ   РЕЧНИКА    НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је извођење радова на уређењу партера „Римског трга“

45233253 - Радови на површинском слоју пешачких стаза

2.2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није обликован по партијама

3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),   КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА , МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Јединичне цене из понуде Извођача обухватају све трошкове за: рад, материјал, транспорт, механизацију, опрему, алат, скеле, режију, амортизацију, заштиту на раду, чување и обезбеђење објекта, осигурање објекта, испитивање и атестирање употребљених материјала и изведених конструкција и инсталација, радове на пројектовању и регулацији саобраћаја (укључујући све потребне трошкове), друге трошкове и добит Извођача. Јединичне цене се формирају на основу техничке документације са техничким условима за извођења радова предметног објекта, условима на терену и другим условима од значаја за реализацију и завршетак радова.

Пре почетка радова Извођач  је у обавези да достави Инвеститору сву атестну документацију за материјале које треба да уграђује. Атести морају бити издати од релевантне установе за испитивање материјала и морају садржати сва испитивања предвиђена техничким условима и важећим стандардима за ту врсту материјала.

Све физичкомеханичке карактеристике које утичу на квалитет уградње, одржавање и експлоатацију камена морају бити у границама прописаних техничких услова.

Обавеза Извођача је да пре почетка радова достави узорак камене плоче на усвајање од стране надзора са свом пратећом документацијом о испитивању стенске масе.

Надзорни орган има право да током изградње одабере узорке камених плоча ради контроле испитивања захтеваног квалитета. Све трошкове узимања узорака, контролних испитивања и издавања извештаја о извршеном испитивању, од стране установе овлашћене за наведену врсту испитивања, сноси Извођач радова.

ПРЕДМЕР РАДОВА

УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРА „РИМСКОГ ТРГА“

|  | Опис позиције | Јединица | Количина | Цена по јединици мере /дин./ | Цена /дин./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | ПРИПРЕМНИ И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА |
| 1. | Геодетско обележавање (ситуационо и нивелационо) пројектованих садржаја партерног уређења. Обрачун по m2. | m2 | 930,00 |  |  |
| 2. | Скидање постојећег поплочавања са дела градског шеталишта ради уклапања, у пројектовано поплочавање пешачке зоне. Део ових плоча се користи за поплочавање ( према опису поплочавања на слоју песка, уклопљено у шему поплочавања Градског шеталишта-испред улаза у "ХБ" (око 3 m2) , а део (око 4 m2) се утовара и одвози на локацију коју одреди надзор удаљену до 3km). Обрачун по m2. | m2 | 7,00 |  |  |
| 3. | Нивелисање постојећих шахти на коловозу и тротоарим према пројектованој нивелацији. Позиција обухвата следеће послове: Нивелацију постојеће плоче и челичног поклопца на коту нове асфалтне површине и некон тога израду оквира са рамом, израђеним од профила од нерђајућег челика (или трајно заштићеном од корозије - цинковањем) тако да се рамом са једне стране не дозвољава да песак (који се налази испод камених плоча) пређе на поклопац који је нивелисан на ниво асфалта, а са друге стране омогућава да се у њега сложе камене плоче у шеми поплочавања (тако да се место шахте у поплочаној површини уклопи у околни поплочани простор). Обрачун по комаду. | ком. | 7 |  |  |
| 4. | Рушења постојећих ивичњака, дела постојећег потпорног зида (ка Дому културе) и подешавање висине (за 5-10cm) зида ка паркиралишту испред Лучне зграде. Позиција подразумева рушење (разбијање), утовар и транспорт порушеног материјала на депонију коју одреди надзорни орган удаљену до 5 km. Обрачун по m1 (порушеног ивичњака и дела зида). | m1 | 66,00 |  |  |
| 5. | Рушење постојећег коловозног застора од асфалта, бетона и поплочавања (на коловозу и тротоарима, прилазима објектима-делова степеништа) просечне дебљине око 10cm. Позиција подразумева машински (око 85%) и ручни (око 15%) рад, утовар порушеног материјала и одевожење на депонију удаљену до 5km коју одреди надзорни орган. Обрачун по m2. | m2 | 730,00 |  |  |
| 6. | Лимарски радови на преправци олучних сливничких цеви различитих пречника које треба да буду скраћене и прилгођене новој нивелацији околног простора (поплочаног и афалтираног). Позиција подразумева и набавку свог потребног материјала. Обрачун по комаду. | ком. | 10 |  |  |
| 7. | Машински ископ у шириком откопу терена (испод порушеног коловоза опис дат у поз.5.) III категорије до пројектоване коте постељице. Позиција подразумева и утовар, транспорт, истовар и одлагање на депонију удаљену до 5 km коју ће одредити надзорни орган. Део ископаног материјала (по избору надзорног органа се задржава на градилишту за израду насипа). (по обрачуну : 221,52-39,40=182,12) Обрачун по m3. | m3 | 182,12 |  |  |
| 8. | Машинска израда насипа машинским путем од одабраног материјала из ископа (описаног у поз.7.) позиција подразумева ископ, транспорт на даљину до 60m, разастирање и ваљање по слојевима до Ms=40MPa. Обрачун по m3. | m3 | 39,40 |  |  |
| 9. | Машинско планирање и ваљање до Ms=40MPa постељице испод пројектованих саобраћајница (пешачке зоне и рампе). Обрачун по m2. | m2 | 650,00 |  |  |
| 10. | Набавка материјала, допрема на градилиште, разастирање, планирање и ваљање до збијености Ms=60MPa, тампонског слоја од дробљеног агрегата гранулације 0/64 уграђеног у дебљинама према пројекту d=25cm (125 m3) и d=30cm (42 m3). Обрачун по m3. | m3 | 167,00 |  |  |
| 11. | Набавка материјала, допрема на градилиште, разастирање, планирање и ваљање до збијености Ms=70MPa, слоја механичке стабилизације од дробљеног агрегата гранулације 0/32 уграђеног у дебљинама према пројекту d=15cm (110 m3) и d=20cm (25,5 m3). Обрачун по m3. | m3 | 135,00 |  |  |
| 12. | Набавка и уградња белог бетонског ивичњака 18/24 (МБ40) на бетонској подлози-јастуку (МБ25 - утрошак бетона 0,05 m3/m). Позиција подразумева и машинско сечење ивичњака - уклапање, као и заливање и фуговање спојница цементним малтером у одговарајућој боји. Обрачун по m1. | m1 | 55,00 |  |  |
| 13. | Набавка и уградња стандардног сливника (типа "бубањ") и ливене челичне сливничке решетке са рамом (око 40х40cm) и одводном пластичном цеви Ф150 (160) дужине око 5m. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 14. | Израда једног сливника типа "бубањ" (ископ, сечење пластичних цеви атмосферске канализације, постављање вертикалне бетонске цеви Ф400 на бетонској плачи дана таложника, формирање таложника и повезивање сливника са пресеченим цевоводом атмосферске канализације). Позиција не обухвата набавку и постављање сливничке решетке. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 15. | Израда сливничке решетке од нерђајућег челика (или заштићена од корозије цинковањем) и њена уградња на припремљене сливнике типа "бубањ" (повезане на цевовод атмосферске канализације). Решетка се састоји из два нивоа. Ниво који са својим саставним деловима (челичном плочом са анкерима рамом за решетку и решетком) служи и уграђује се за ниво асфалта и ниво који са својим саставним деловима (оквиром-типлованим у асфалт, рамом који носи камену плочу и заварен за оквир и укројеном и перфорираном-за пролаз воде у сливник, каменом плочом од камена који се по врсти уклапа у шему поплочавања) служи-уграђује се за ниво поплочавања. Чалични прифили који се користе су дебљине зида од 4-5mm. Када је у питању дебљина зида профила за рам у који се смешта перфорирана камена плоча она може бити max4mm. Рам који носи перфорирану камену плочу треба да има део који омогућава подизање рама са каменом плочом ради интервенције на сливнику. Позиција подразумева браварске, каменорезачке, бетонске (израда бетонског јастука од МБ25 око сливника на кога се спушта плоча са анкерима; утрошак бетона око 0,17 m3/ком) и монтерске радове на подешавању висине вертикалне цеви сливника. Обрачун по комаду. | ком. | 7 |  |  |
| 16. | Израда слоја лако армираног (мрежом бетона Q131) бетона МБ 20, дебљине око 8-10cm и ширине око 80cm изнад рова атмосферске канализације. Ниво горње површине овог слоја бетона је на горњој коти асфалта. Обрачун по m2. | m2 | 32,00 |  |  |
| 17. | Израда слоја ситнозрног бетона (бетонског јастука) МБ25 преко лако армираног бетона (поз.16) дебљине око d=5cm као подлога за поплочавање подужно формиране риголе (између сливника, са падом од око 1%) на коме полажу или лепе плоче према шеми поплочавања. Обрачун по m2. | m2 | 32,00 |  |  |
| 18. | Бетонирање два степеника који раздвајају пешачку зону и саобраћајницу рамапа (који се касније поплочава у ширини од 0,9m плочама d=5cm и облагање чела степеника плочама дебљине d=2cm) у оплати и лако армиран арматурном мрежом Q131 (око 4,2 m2), са МБ 25. Обрачун по m3 . | m3 | 0,75 |  |  |
| 19. | Бетонирање у оплати зида ширине 20cm, висине око 130 cm и дужине око 850 cm , двоструко армитаног са арматурном мрежом Q221 и са армираним темељом димензија 35х30 cm и надградња постојећег бетонског зида (бетонирањем у оплати и двоструко армираним са Q221) ширине око 27 cm, дужине око 1000 cm и висине надградње 35-55 cm, све са МБ 30. Позиција подразумева набавку потребног материјала, анкеровање за постојећи зид и сав остали потребан рад. Обрачун по m3 | m3 | 4,80 |  |  |
| 20. | Бетонирање темеља за постављање дигиталног видео паноа МБ30, са арматуром према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Позиција подразумева набавку потребног материјала, анкеровање за постојећи зид и сав остали потребан рад. Обрачун по m3 | m3 | 2,40 |  |  |
| 21. | Израда две жардињере (прва која са степеницима раздваја саобраћајницу Рампа од пешачке зоне и друга која се налази иза фонтане у продужетку постојећег зида) од армираног бетона у оплати, на армирано бетонском темељу 25х25cm. Дебљина зидова жардињере је d=12 cm, висина око h=40-80cm, а укупнa (развијена) дужина зидова жардињере l=800 cm и l=1340cm. МБ30, арматурна мрежа Q131. Један зид жардињере се надграђује и анкерује у постојећи бетонски зид (ширине 27cm) у дужини од око 800 cm. Обрачун по m3 | m3 | 2,8 |  |  |
| 22. | Асфалтирање. Израда асфалтног коловозног застора ручним путем од АБ 0/16 дебљине d=6cm у уваљаном стању на саобраћајници делу пешачке зоне (испод поплочавања). Обрачун по m2. | m2 | 152,00 |  |  |
| 23. | Асфалтирање. Израда асфалтног коловозног застора машинским путем од АБ 0/16 дебљине d=6cm у уваљаном стању на саобраћајници рампа, делу пешачке зоне (испод поплочавања) и преко постојеће рампе - пресвлачење (позиција подразумева и сву потребни припрему за наношење асфалтног слоја: засецање, делимично рушење, премазивање емулзијом и сл.). Обрачун по m2. | m2 | 545,00 |  |  |
| 24. | Машинско сечење (украјање) новог асфалтног слоја (АБ0/16, d=5cm) за постављање оивичења баштенским каменим ивичњацима. Позиција подразумева сечење асфалта, утовар одбачених (одсечених отпадака сфалта), превоз на депонију удаљену до 5km (коју одреди надзорни орган) истовар и депоновање. Обрачун по m2. | m2 | 70,00 |  |  |
| 25. | Набавка и уградња (без фугни) баштенских комплет ивичњака (ивичњак се састоји из два дела димензија 20x10x40 cm и 15х5х40-са подужним жљебом 2,5х2,0cm, обрађених видних површина штоковањем или паљењем) израђених од гранитног камена „РОСА БЕТА“ са и уграђених на бетонском јастуку МБ25 (утрошак бетона око 0,03m3/m1). Позиција подразумева осим попречног и евентуално подужно сечење (до 3% од укупне количине) ивичњака – због уклапања, ископ и монтажу саставних делова (од камена) ивичњака. Обрачун по m1. | m1 | 114,00 |  |  |
| 26. | Набавка и уградња (без фугни) плоча димензија 30x60x5cm израђених од камена „РОСА БЕТА“. Завршна обрада газеће површине (30х60cm) камених плоча паљењем. Позиција подразумева уградњу на слоју песка гранулације 2(4)-8 дебљине слоја око d=5 cm, набавку песка и допрему песка и сва потребна сечења-украјања приликом уградње. Обрачун по m2. | m 2 | 77,5 |  |  |
| 27. | Набавка и уградња (без фугни) плоча димензија 30x60x5cm израђених од камена „ МАРИОВО КРИН “. Завршна обрада газеће површине (30х60cm) камених плоча паљењем. Позиција подразумева уградњу на слоју песка гранулације 2(4)-8 дебљине слоја око d=5 cm, набавку песка и допрему песка и сва потребна сечења-украјања приликом уградње. Обрачун по м2. | m 2 | 72,5 |  |  |
| 28. | Набавка и уградња (без фугни) плоча димензија 30x60x5cm израђених од камена „ ИМПАЛА “. Завршна обрада газеће површине (30х60cm) камених плоча паљењем. Позиција подразумева уградњу на слоју песка гранулације 2(4)-8 дебљине слоја око d=5 cm, набавку песка и допрему песка и сва потребна сечења-украјања приликом уградње. Обрачун по m2. | m2 | 72,5 |  |  |
| 29. | Набавка и уградња (без фугни) плоча димензија 40x40x5cm израђених од камена „ИМПАЛА“. Завршна обрада газеће површине (40х40cm) камених плоча паљењем. Позиција подразумева уградњу на слоју песка гранулације 2(4)-8 дебљине слоја око d=5 cm, набавку песка и допрему песка и сва потребна сечења-украјања приликом уградње. Обрачун по m2. | m 2 | 188.50 |  |  |
| 30. | Набавка и уградња (без фугни) плоча димензија 40x40x5cm израђених од камена „ИМПАЛА“. Завршна обрада газеће површине (40х40cm) камених плоча са жљебовима и ребрима (за потребе кретања особа са посебним потребама) и охрапављење површине паљењем. Позиција подразумева уградњу на слоју песка гранулације 2(4)-8 дебљине слоја око d=5 cm, набавку песка и допрему песка и сва потребна сечења-украјања приликом уградње. Обрачун по m2. | m2 | 39.00 |  |  |
| 31. | Набавка и уградња (без фугни) плоча димензија 10x40x5cm израђених од камена „РОСА БЕТА“. Завршна обрада газеће површине (10х40cm) камених плоча паљењем. Позиција подразумева уградњу на слоју песка гранулације 2(4)-8 дебљине слоја око d=5 cm, набавку песка и допрему песка и сва потребна сечења-украјања приликом уградње. Потребно је око Обрачун по m2. | m2 | 55.00 |  |  |
| 32. | Набавка и уградња (без фугни) плоча димензија 10x40x5cm израђених од камена „РОСА БЕТА“. Завршна обрада газеће површине (10х40cm) камених плоча са жебовима и ребрима (за потребе кретања особа са посебним потребама) и охрапављење површине паљењем. Позиција подразумева уградњу на слоју песка гранулације 2(4)-8 дебљине слоја око d=5 cm, набавку песка и допрему песка и сва потребна сечења-украјања приликом уградње. Обрачун по m2. | m2 | 5.30 |  |  |
| 33. | Облагање (лепљењем) чела степеника (бетонски степеници описани у поз.17) и жардињере (описане у поз.18) фрезованим каменим плочама (камен "ИМПАЛА") ширине 40cm, d=2cm и ширине око 20cm која се украја на лицу места. Позиција подразумева комплетну набавку потребног материјала и рад на уградњи. Обрачун по m2. | m2 | 7.50 |  |  |
| 34. | Испуна партерних жардињера слојем каменог облутка изразито беле боје и гранулације 4-7 cm испланираних преко слоја природног шљунка и/или земље (d=40-50cm) у слоју дебљине d=12cm. Позиција подразумева nабавку свог потребног материјала, допрему и уградњу. Обрачун по m2. | m2 | 40,00 |  |  |
| 35. | Испуна партерних жардињера слојем каменог облутка изразито сиве боје и гранулације 4-7 cm испланираних преко слоја природног шљунка и/или земље (d=40-50cm) у слоју дебљине d=12cm. Позиција подразумева nабавку свог потребног материјала, допрему и уградњу. Обрачун по m2. | m2 | 2.60 |  |  |
| 36. | Попуна празнина на поплочаним површинама (између плоча и између плоча и околних садржаја-фасада, ивичњака, шахтних поклопаца) песком са најситнијим фракцијама (0-2). Позиција подразумева набавку матријала (песка), разастирање прако поплочаних површина и пребрисавање широким четкама или метлама до попуне празнина, брисање и сакупљање вишка песка, утовар и одвоз са градилишта. Обрачун по m2. | m2 | 620,00 |  |  |
| 37. | Израда завршног слоја од штампаног бетона на бетонским зидовима и жардињерама (бетонска подлога), дебљине 1cm, варијанти-моделу и боји штампаног бетона по избору пројектанта. Позиција подразумева сав потребан материјал и рад. Обрачун по m2. | m2 | 38,0 |  |  |
| 38. | Израда завршног слоја од штампаног бетона на постаменту дигиталног видео паноа (бетонска подлога), дебљине 1cm, варијанти-моделу и боји штампаног бетона по избору пројектанта. Позиција подразумева сав потребан материјал и рад. Обрачун по m2. | m2 | 2,6 |  |  |
| Б | ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОНТАНЕ |
|  | Опис позиције | Јединица | Количина | Цена по јединици мере /дин./ | Цена /дин./ |
| Б.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Машински ископ земље III категорије у широком откопу 70% машински и 30% ручно, уз појачаи опрез због подземних инсталација. Ископ извести према пројекту и датим котама, дубина ископа око 170 цм. Бочне стране правилно опсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити, превести и депоновати на градску депонију до 5,0 км удаљености. Обрачун по m3 ископане земље. | m3 | 160,00 |  |  |
| 2. | Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 10цм, испод темељне плоче. Тампон слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1цм. Обрачун по m2 набијеног шљунка. | m2 | 90,00 |  |  |
| 3. | Насипање простора испод подова плоча корита фонтане и темељне плоче слојем шљунка дебљине 15цм. Шљунак насипати у слојевима, квасити водом набити и фино испланирати са толеранцијом по висини ±1цм. Обрачун по mм3 набијеног шљунка. | m3 | 55,00 |  |  |
| Б.3 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Израда армирано бетонске темељне плоче водонепропусним бетоном марке МБ30, у потребној оплати. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10цм. Темељну плочу армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по m3 темељне плоче. | m3 | 26,00 |  |  |
| 2. | Израда армирано бетонских подвлака, греда бетоном марке МБ30. Израдити оплату, све армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази потребна оплата. Обрачун по m3 бетона. | m3 | 1,50 |  |  |
| 3. | Израда армирано бетонских подних плоча корита фонтане, водонепропуснимбетоном дебљине 15цм, марке МБ30. Плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по m3 уграђеног бетона плоча. | m3 | 7,50 |  |  |
| 4. | Израда армирано бетонских зидова фонтане, водонепропуним бетоном дебљине 20цм, марке МБ30, у потребној оплати . Зидове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по m3 бетонираих зидова. | m3 | 36,00 |  |  |
| 5. | Израда армирано бетонског стуба фонтане, у четвоространој оплати марке МБ30. Стуб армирати по пројекту, и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по m3 бетонираног стуба. | m3 | 1,00 |  |  |
| 6. | Израда армирано бетонских зидова и подова жардињера, потребне дебљине, водонепропустним бетоном марке МБ30, у потребној оплати. Зидове и подове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по m3 уграђеног бетона. | m3 | 1,00 |  |  |
| 7. | Израда армирано бетонских зидова и подвлаке спољног степеништа у склопу фонтане, потребне дебљине, водонепропустним бетоном марке МБ30, у потребној оплати. Зидове и подове армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по m3 уграђеног бетона. | m3 | 1,80 |  |  |
| 8. | Израда армирано бетонске косе плоче и степеника степеништа у склопу фонтане, водонепропустним бетоном марке МБ30, у потребној оплати. Косу плочу и степенике армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улази и потребна оплата. Обрачун по m3 уграђеног бетона. | m3 | 0,60 |  |  |
| Б.3 | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, сечење, савијање, везивање и постављање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по килограму арматуре. | кг | 2.900,00 |  |  |
| Б.4 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Малерисање свих зидова, подова базена, плафона и степеништа цементним малтером 1:3, са додатком адитива за водонепропустивост, дебљине 3cm. Површине зидова добро очистити и отпрашити. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Малтерисати у два слоја, први слој радити са просејаним шљунком "јединицом", а други са ситним песком. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Омалтерисане површине глетовати до црног сјаја. Обрачун по m2 малтерисане површине. | m2 | 383,40 |  |  |
| 2. | Израда завршног слоја од штампаног декоративног бетона на бетонским зидовима степенишног простора (бетонска подлога), дебљине 1cm, варијанти-моделу и боји штампаног бетона по избору пројектанта. На бетонску површину нанети лепак, рабиц мрежицу, нанети масу, утиснути штампу и на крају површину заштитити лаком. Позиција подразумева сав потребан материјал и рад. Обрачун по m2. | m2 | 10.50 |  |  |
| 3. | Израда завршног слоја од штампаног декоративног бетона на газиштима и челима степеништа у склопу фонтане (бетонска подлога), дебљине 1cm, варијанти-моделу и боји штампаног бетона по избору пројектанта. На бетонску површину нанети лепак, рабиц мрежицу, нанети масу, утиснути штампу и на крају површину заштитити лаком. Позиција подразумева сав потребан материјал и рад. Обрачун по m2. | m2 | 3,50 |  |  |
| Б.5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и премазивање у три слоја високо флексибилним хидроизолационим пенетрирајућим премазом преко комплетне површине фонтане и зидова и дна жардињера у склопу фонтане, хоризонталних и вертикалних површина према рецептури произвођача. Обрачун по m2 изведене изолације. | m2 | 264,90 |  |  |
| 2. | Набавка и наношење 2-компонентног самоизравњавајућег епоксидног премаза на дна свих базена. Обрачун по m2 изливеног премаза. | m2 | 34,50 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња противкоренске мембране од полиетиленске фолије, у жардињере које су у склопу фонтане. Противкоренску мембрану поставити преко хидроизолационог водонепропусног слоја уз преклапање од минимално 50цм на свим странама. Фиксирати мембрану за подлогу. Обрачун по m2 изведене мембране. | m2 | 5,40 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња плоча дренажног система са резервоаром од полистирена, дебљине 6,0цм, у жардињере које су у склопу фонтане. Дренажни систем поставити преко слоја противкоренске мембране. Плоче, перфориране са једне стране како би омогућиле задржавање воде, монтирати са отворима на горњој страни, уз преклапање. Обрачун по m2 изведеног дренажног система. | m2 | 5,40 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња изолационог филца од камене минералне вуне у виду плоча дебљине 2,0цм, у жардињере које су у склопу фонтане. Плоче уградити преко слоја дренажног система са резервоарима. Обрачун по m2 изведене изолације. | m2 | 5,40 |  |  |
| Б.6 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и уградња стаклених мозаик плочица. на лепак. Стакленим мозаик плочицама обложити зидове и подове базена фонтане и преливне површине између базена. Бетонска подлога мора бити равна, углачана и припремљена. Мозаик плочице залепити одговарајућим лепком. Спојнице фуговати и подне површине очистити. Боја стаклених мозаик плочица по избору пројектанта. У цену улази и набавка мозаик плочица. Обрачун по m2 уграђених плочица. | m2 | 80,50 |  |  |
| Б.7 | КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, обрада и облагање резаним каменим плочама "Височица" димензија d=2,0cm, у цементном малтеру дебљине 3,0цм зидова фонтане. Ивице морају бити оштре и праве. По потреби ивице плоча ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. У цену улази набавка и сечење плоче. Обрачун по m2. | m2 | 105,00 |  |  |
| 2. | Набавка, обрада и облагање поклопним резаним каменим плочама "Височица" круне зида жардињере, у склопу фонтане, у цементном малтеру дебљине 3,0цм. Плоче су ширине 25 cm и дебљине 4,0cm. Са доње стране плоче, на препусту, урезати жљеб са странама дужине 2,0cm урезаних под углом од 45°, за потребе постављања лед трака за осветљење жардињере. Ивице морају бити оштре и праве. По потреби ивице плоча ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. У цену улази набавка и сечење плоче. Обрачун по m1. | m1 | 4,20 |  |  |
| 3. | Набавка, обрада и облагање поклопним резаним каменим плочама "Височица" круне зида жардињере, у склопу фонтане, у цементном малтеру дебљине 3,0цм. Плоче су ширине 35 cm и дебљине 4,0cm. Са доње стране плоче, на препусту, урезати жљеб са странама дужине 2,0cm урезаних под углом од 45°, за потребе постављања лед трака за осветљење жардињере. Ивице морају бити оштре и праве. По потреби ивице плоча ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. У цену улази набавка и сечење плоче. Обрачун по m1. | m1 | 10,50 |  |  |
| 4. | Набавка, обрада и облагање поклопним резаним каменим плочама "Височица" круне зида доњих базена фонтане, у цементном малтеру дебљине 3,0цм. Плоче су ширине 34 cm и дебљине 4,0cm. Ивице морају бити оштре и праве. По потреби ивице плоча ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. У цену улази набавка и сечење плоче. Обрачун по m1. | m1 | 26,00 |  |  |
| Б.8 | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Израда и уградња једнокрилних врата од ПВЦ профила, димензија 80x205цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, према шеми столарије. Отварање врата према шеми. Врата су снабдевена оковом и сигурносном бравом. Профиле димензионисати према пројекту и атесту произвођача, за дате димензије отвора. Боја врата је бела. Начин уградње је сува монтажа. Све мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| Б.9 | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Израда и монтажа поклопца за просторије са компензационим судом, димензија 70x120цм. Поклопац израдити од гранитних плоча "височица" d=3cm са рамом од угаоника 35/35/4мм. Од угаоника димензија 50/50/5мм израдити рам са анкерима и уградити. Рам премазати минијумом и обојити бојом за метал два пута у тону по избору пројектанта. Поклопац урадити са две шарке, ручицом за подизање и бравом за закључавање. У цену улази комплетна израда поклопца, завршна обрада и монтажа. Обрачун по комаду. | ком. | 2 |  |  |
| 2. | Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом за водомерни шахт димензија 60×70цм. Поклопац поставити испод слоја белих облутака око фонтане У армирано бетонској плочи водомерног шахта оставити отвор и поставити рам поклопца шахта. Рам урадити од угаоника димензија 50/50/5мм, са анкерима и уградити. Рам премазати минијумом и обојити бојом за метал два пута у тону по избору пројектанта. Обрачун по комаду поклопца. | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Израда и уградња металне решетке за одвод воде, троугаоног облика, површине око 0,25m2. Решетку уградити на најнижем степенику испред уласка у техничку просторију фонтане. Рам решетке израдити од угаоника 50/50/4мм, а испуну од перфориране металне плоче. Решетку урадити према детаљу. Све делове решетке заштитити основном бојом и финално офарбати у боји по избору пројектанта, бојом за метал два пута. Обрачун по kg решетке. | kg | 10,00 |  |  |
| 5. | Израда и и уградња металне ограде /врата/ са механизмом за отварање, на уласку у степенишни простор димензија ширине 80цм и висине 120цм. Ограду урадити са главном носивом конструкцијом /ободним рамом/, правоугаоног облика, од металних профила 40×40мм. Оквир ограде је са испуном у виду геометријског преплета од кутијастих и цевастих профила 30×30мм, у свему према шеми ограде. Ограду фиксирати за бочне зидове степенишног простора помоћу бочно постављених дистанцера. Сви метални делови међусобно се варе. Спојеве и варове идеално извести, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Све делове ограде заштитити основном бојом и финално офарбати у боји по избору пројектанта. Ограду, односно врата, опремити неопходним механизмом, цилиндричном бравом и три кључа. Радити ограду према шеми. Све мере узети на лицу места. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| В | ХИДРО-МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Опис позиције | Јединица | Количина | Цена по јединици мере /дин./ | Цена /дин./ |
| В.1 | ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| В.1.1 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и монтажа водоводних цеви од умреженог полиетилена "PE-Xa", према DIN 16892. Запорни слој против игузије кисеоника према DIN 4726; грађевинска класа В2; нормално запаљив. Максимални радни притисак 10 bar. |  |  |  |  |
|  | DN 40 | m | 3 |  |  |
|  | DN 50 | m | 29 |  |  |
|  | DN 63 | m | 11 |  |  |
|  | DN 100 | m | 20 |  |  |
|  | DN 150 | m | 1 |  |  |
| 2. | Сав помоћни материјал потребан за монтажу цеви, као што су: обујмице, редуцири, фазонски комади... Рачуна се 50% од ставке цеви. |  | 0,5 |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа прелазног комада за пролаз цеви кроз под или зид фонтане, са прирубничким спојем, производ "Oase living water" или адекватно. |  |  |  |  |
|  | за DN 40 (15/175) | ком. | 1 |  |  |
|  | за DN 50 (20/175) | ком. | 9 |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа равних запорних вентила у комплету са прирубницама, контраприрубницама, завртњима за везу и заптивним материјалом. |  |  |  |  |
|  | DN 40 NP 10 | ком. | 1 |  |  |
|  | DN 50 NP 10 | ком. | 5 |  |  |
|  | DN 63 NP 10 | ком. | 1 |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа регулационо-зауставних вентила у комплету са прирубницама, контраприрубницама, завртњима за везу и заптивним материјалом. DN 50 NP 10 | ком. | 4 |  |  |
| 6. | Израда и монтажа сита (решетке) за заштиту улазне (преливне) цеви DN100 у компензациони суд. Решетка је од прохрома, са отворима 10 mm, тако да min површина светлог отвора буде 0,05m2. Решетка се поставља на зид компензационих судова. У цену урачунати сви елементи потребни за монтажу. | комплет | 7 |  |  |
| 7. | Израда и монтажа преливне решетке од прохрома у зидовима најнижих базена ("overflow/return box 100 E"), производ "Oase living water" или адекватно. У цену су урачунати сви елементи потребни за монтажу. Димензија улазног дела (дужина/висина/дубина) 40/8/20 cm, са завареним вертикалним делом са навојем - висине 10 cm за прикључак цеви DN100, у свему према техничкој документацији. | комплет | 7 |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа циркулационе пумпе USP 513D, производ "Oase living water" или адекватно. Уз пумпе испоручити и одговарајуће контраприрубнице, заптивни материјал и завртње за везу. Пумпе су следећих карактеристика: V = 480 l/min H = 3 m - трофазна, 400 V - потапајућа - са конусним мотором - израђена од специјалне керамике, INOX-a и легура отпорних на корозију. | ком. | 3 |  |  |
| 9. | Испорука и монтажа кварцног филтера за филтрирање воде из фонтане, са протоком воде 13 m3/h, тип D600, производ "Oase living water" или адекватно. | ком. | 1 |  |  |
| 10. | Испорука и монтажа славине са капом и ланцем, за пражњење компензационих судова. Ø 20 | ком. | 2 |  |  |
| 11. | Испорука и монтажа анти-алге дозаторске станице, тип AAD, производ "Oase living water" или адекватно. | ком. | 1 |  |  |
| 12. | Испорука и монтажа посуде за анти-алге пуњење или за хлор, тип ASS 100, производ "Oase living water" или адекватно. | ком. | 2 |  |  |
| 13. | Набавка и монтажа јонског омекшивача воде, произвођача "Esoteh" или адекватно; који се састоји од финог предфилтра, управљачког вентила са бројачем за количински рад, јонске колоне за неутралну јонску измену, посуде са раствором соли са вентилима (за таблетирану со). Карактеристике: - проток: 1 m3/h - посуда за со: 100 l - потрошња соли по једној регенерацији: 5 kg - количина јонске масе: 25 l - радни притисак воде: 3-6 bar - електро прикључак: 230V; 50 Hz. | ком. | 1 |  |  |
| 14. | Испорука и монтажа електромагнетног вентила DN 63 са прирубницама, контраприрубницама и завртњима за везу; напона 24v, 50Hz. У цену урачунат и електромагнетни погон вентила. | ком. | 2 |  |  |
| 15. | Пробијање свих потребних отвора у преградним зидовима. | паушално/ком. | 42 |  |  |
| 16. | Набавка и уградња водомера за санитарну воду, произвођача "Инса" из Земуна. DN 65 Обрачун по уграђеном и испитаном комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 17. | Набавка и уградња испусних вентила у водомерном шахту (пре и после водомера). DN 65 Обрачун по уграђеном и испитаном комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 18. | Набавка и уградња прохромских пењалица пречника 20mm, дужине 30cm у компензационим судовима, на одстојању 30cm. | ком. | 12 |  |  |
| 19. | Набавка и уградња пењалица од округлог гвожђа, пречника 20 mm, са заштитом од корозије, на одстојању 30 cm - у водомерној шахти. | ком. | 3 |  |  |
| В.1.2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Обухваћени позицијама у Осталим радовима: Израда дела уличне мреже и Израда прикључка на нову мрежу. |  |  |  |  |
| В.1.3 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Израда продужетка уличне мреже у дужини од 30m. У цени урачунат ископ, затрпавање, асфалтирање, израда чворне шахте, набавка и монтажа цеви Ø110, у свему према техничким условима ЈКП "Водовод" - Чачак. | паушално | 1 |  |  |
| 2. | Израда прикључка Ø110 на новоизграђену мрежу, у свему према техничким условима ЈКП "Водовод" - Чачак. | паушално | 1 |  |  |
| 3. | Испирање, дезинфекција и испитивање водоводне мреже на притисак 10-12 bar у присуству Надзорног органа. | паушално | 1 |  |  |
| В.1.4 | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Припремно - завршни радови обухватају: -упознавање са стањем на објекту -упознавање са техничком документацијом -отварање градилишта -упоређивање пројекта са стварним стањем на градилишту -потребна размеравања и усаглашавања -проба на притисак -пробни рад -предаја инсталације на употребу Инвеститору... Обрачун 7 % od В.1.1+В.1.2+В.1.3 | Обрачун 7 % od В.1.1+В.1.2+В.1.3 | 0,07 |  |  |
| В.2 | ПРАЖЊЕЊЕ ФОНТАНЕ |  |  |  |  |
| В.2.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Ручни ископ земље III категорије за ископ рова и шахте, са потребним црпљењем подземне воде. Обрачун по m3 ископаног материјала. | m3 | 95,00 |  |  |
| 2. | Израда тампон слоја испод, изнад и око цевовода, од песка дебљине 10 cm. У цену улази набавка материјала, превоз и разастирање материјала са потребним набијањем. Обрачун по m3 уграђеног материјала. | m3 | 6,00 |  |  |
| 3. | Затрпавање рова и око шахте у слојевима од 30 cm са потребним набијањем. Затрпавање вршити земљом из ископа. Обрачун по m3 затрпаног материјала. | m3 | 73,00 |  |  |
| 4. | Израда тампон слоја од шљунка испод шахте, дебљине 0,2 m. Ценом обухваћена набавка материјала, превоз и разастирање. Обрачун по m3 уграђеног материјала. | m3 | 0,50 |  |  |
| 5. | Транспорт вишка земље из ископа на даљину до 5 km. Обрачун по m3. | m3 | 15,50 |  |  |
| В.2.2 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и уградња канализационих PP цеви и спојних елемената, прстенасте крутости најмање 10kN/m², пречника: Ø 200 Обрачун по m' цеви. | m' | 35,00 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња ливеногвозденог оквира и поклопца за шахт, пречника 600 mm, тежине 225 kg (за оптерећење тешког саобраћаја). | ком. | 1 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња пењалица од округлог гвожђа, пречника 20 mm, са заштитом од корозије, на одстојању 30 cm - у новој шахти. | ком. | 7 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња подног сливника од полимера, са решетком од INOX-а: |  |  |  |  |
|  | - са хоризонталним одводом Ø50 | ком. | 1 |  |  |
|  | - са вертикалним одводом Ø100 | ком. | 2 |  |  |
|  | -сa бочним уливом Ø50 и вертикалним одводом Ø100 | ком. | 2 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња двоструке неповратне клапне, са једном клапном од полимера, а другом са заштитним поклопцем од INOX-a као заштитом од глодара, са могућношћу ручног затварања једне клапне по потреби; Ø200mm, у новој ревизионој шахти. | ком. | 1 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња арматуре за отворе за пражњење делова фонтане, која се састоји од: - дела који се уграђује у бетон, тип B-70T, производ "Oase living water" или адекватно -фланше, тип FK-70T, производ "Oase living water" или адекватно - чепа, тип S-70T, производ "Oase living water" или адекватно - цеви Ø50 од одговарајућег материјала, дужине 20 cm. | комплет | 8 |  |  |
| В.2.3 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала и израда бетонске канализационе шахте од набијеног водонепропусног бетона MB 30 са малтерисањем унутрашњих површина цементним малтером 1:3 и глетовањем до црног сјаја. Доња плоча је дебљине 20 cm, горња 15 cm, а зидови дебљине 10 cm. Обрачун по m3 бетона. | m3 | 1,50 |  |  |
| В.2.4 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. | Израда прикључка на градску канализациону мрежу за употребљене воде (ископ, затрпавање, пробијање постојећег шахта, крпљење отвора...) | паушално | 1 |  |  |
| 2. | Испитивање канализације у свему према прописима. | паушално | 1 |  |  |
| Г | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Опис позиције | Јединица | Количина | Цена по јединици мере /дин./ | Цена /дин./ |
| 1. | Ископ јаме за темељ стуба димензија јаме 650x650x800 mm, са одвозом земље на депонију | ком. | 6 |  |  |
| 2. | Ископ јаме за темељ MRO (мерно разводни орман) димензија јаме 400x300x800 mm, са одвозом ископане земље на депонију | ком. | 1 |  |  |
| 3. | Ископ јаме за темељ ROT (разводни орман трга) димензија јаме 1100x300x800 mm, са одвозом ископане земље на депонију | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Израда кабловског рова ископ земље у трасама ровова за каблове (кабловске цеви), датим графичком документацијом, ширине дна рова 400 mm и врха рова 600 mm, дубине рова 800 mm, са додатним каналом димензија 100x100 mm у дну рова за постављање заштитне Fe/Zn траке, са одлагањем ископане земље у страну, са одвајањем крупних комада камена, опеке и другог материјала, са набавком, испоруком и формирањем постељице од песка дебљине слоја у складу са графичком документацијом (мин. 200 mm) након постављања заштитне Fe/Zn траке, са затрпавањем рова, након полагања цеви за каблове материјалом из ископа, уз слојевито набијање земље до потребне збијености, са набавком, испоруком и постављањем PVC ПОЗОР траке на одговарајућој дубини према графичкој документацији и одвозом вишка земље на депонију | m | 170 |  |  |
| 5. | Израда темеља за стуб димензија темеља 650x650x800 mm, од бетона марке МБ20, са анкер корпом сачињеном од кружне челичне анкер плоче димензија Ф385x10 mm и три анкер завртња М16, међусобно осно удаљених по 227 mm а кружно распоређених по кругу пречника Ф320 (један од другог на 1200 у односу на центар) са распоредом усклађеним са основом стуба, постављеним тако да завршни део намењен за навртку сваког завртња изнад анкер плоче има дужину 50 mm, са повијеним супротним крајевима ради анкерисања, са украсним наврткама (према детаљу из графичке документације) | ком. | 5 |  |  |
| 6. | Израда темеља за MRO димензија темеља 400x300x1000 mm, од бетона марке МБ20, са анкер плочом димензија усклађеним са основом МРО, са четири анкер завртња, са наврткама за причвршћење ормана (према детаљу из графичке документације) | ком. | 1 |  |  |
| 7. | Израда темеља за ROT димензија темеља 1100x300x1000 mm, од бетона марке МБ20, са анкер плочом димензија усклађеним са основом МРО, са четири анкер завртња, са наврткама за причвршћење ормана (према детаљу из графичке документације) | ком. | 1 |  |  |
| 8. | Стуб за светиљку декоративни, метални, комплетно ливени, висине 3720 mm, сличан стубу "ГАРДОШ - МЕТЕОР" са купастим доњим делом (постамент) висине 1120 mm, основе Ф385 са три прореза Ф20 (за анкер завртње) правилно распоређена (један за другим под углом од 1200 у односу на центар) на кружници пречника Ф320, тако да је хоризонтални размак између центара прореза 227 mm, заштићен основном бојом и финалном фарбом у боји по жељи Инвеститора – из РАЛ каталога, набавка, испорука и уградња | ком. | 5 |  |  |
| 9. | Светиљка стубна, за осветљење шеталишта, са ЛЕД извором светла, са индиректним светлом, са закошеном рефлектујућом Al равни у виду трапеза, са доњим правоугаоним делом од саћасто пресованог прохромског лима, међусобно повезаних помоћу сета повијених челичних носача, са кућиштем од Al-Če легуре, са технолошки савремено решеним оптичким системом и протектором од каљеног стакла, са високо ефикасном расподелом светлости, слична светиљци "SPIRITUM 3.1", са полиестарским прахом заштићеним спољним површинама у боји по жељи Инвеститора – РАЛ каталог, набавка, испорука и уградња | ком. | 5 |  |  |
| 10. | PVC цев канализациона, Φ75, набавка, испорука и уградња | m | 150 |  |  |
| 11. | Лук PVC Φ75/90, набавка, испорука и уградња | ком. | 8 |  |  |
| 12. | Гумица за PVC цев Φ75, набавка, испорука и уградња | ком. | 15 |  |  |
| 13. | Чеп за PVC цев Φ75, набавка, испорука, обрада и уградња | ком. | 1 |  |  |
| 14. | PVC цев канализациона, Φ110, набавка, испорука и уградња | m | 200 |  |  |
| 15. | Лук PVC Φ110/90, набавка, испорука и уградња | ком. | 35 |  |  |
| 16. | Гумица за PVC цев Φ110, набавка, испорука и уградња | ком. | 150 |  |  |
| 17. | "Т" рачва PVC Φ110/ Φ110, набавка, испорука и уградња | ком. | 20 |  |  |
| 18. | Чеп за PVC цев Φ110, набавка, испорука, обрада и уградња | ком. | 30 |  |  |
| 19. | Коругована цев ребраста, Φ110, набавка, испорука и уградња | m | 200 |  |  |
| 20. | Заштитна трака за уземљење, Fe/Zn, 30x4 mm, набавка, испорука и уградња према детаљу из графичке документације | m | 150 |  |  |
| 21. | Укрсни комад Fe/Zn, за траку 30x4 mm, набавка, испорука и уградња | ком. | 15 |  |  |
| 22. | PVC трака за упозорење са упозоравајућим натписом, набавка, испорука и уградња | m | 170 |  |  |
| 23. | Кабл 4x2,5 mm2, Cu, PP/J, набавка, испорука, уградња и повезивање према електро документацији | m | 780 |  |  |
| 24. | Кабл 4x10 mm2, Cu, PP00, набавка, испорука, уградња и повезивање према електро документацији | m | 130 |  |  |
| 25. | Кабл 4x35 mm2, Cu, PP00, набавка, испорука, уградња и повезивање према електро документацији | m | 60 |  |  |
| 26. | ЛЕД трака за партерно уређење трга IP66, 12 V, L=5 m, 60 LED/m, ширине до 13 mm, набавка, испорука, уградња и повезивање | ком. | 30 |  |  |
| 27. | Прикључни кабл за ЛЕД траке L=0,5 m, са конектором за ЛЕД траку са претходне позиције (26.) набавка, испорука, уградња и повезивање | ком. | 35 |  |  |
| 28. | Адаптер (исправљач) за ЛЕД траке 100 W, 230VAC/12 VDC, за ЛЕД траку са позиције 26; набавка, испорука, уградња и повезивање према електро документацији | ком. | 24 |  |  |
| 29. | Светиљка за декоративно осветљење из тла, са ЛЕД извором светла, 230 V, максимално 20 W, IP67, IK10, димензија предње плоче 126x126 mm/Φ76, пречник тела светиљке Φ96, дужина тела 80 mm, стакло мат бело, светло бело, слична светиљци "NOCTIS MIDI", набавка, испорука, уградња и повезивање према електро документацији. | ком. | 18 |  |  |
| 30. | Бетонска основа за светиљку из претходне позиције за декоративно осветљење из тла, према детаљу из графичке документације, израда, испорука и уградња | ком. | 18 |  |  |
| 31. | Мерно разводни орман (МРО) ЕПС-ов орман, са комплетном мерном опремом (бројило 63А, три лимитатора 50А, ЗУДС 63/0,5А), ишемиран, са набавком, испоруком, уградњом и повезивањем у складу са условима ЕПС-а и електро документацијом, са прикључењем на напон | ком. | 1 |  |  |
| 32. | Уводник за каблове, PG16, PVC, са навртком, набавка, испорука и уградња | ком. | 40 |  |  |
| 33. | Изолир трака 2 црне, 4 сиве, 4 црвене | ком. | 10 |  |  |
| 34. | Везице PVC, L=190 mm | ком. | 200 |  |  |
| 35. | Везице PVC, L=100 mm | ком. | 200 |  |  |
| 36. | Гибљиво црево за каблове, Φ13, сиво (као за клима уређаје), набавка, испорука, обрада и уградња | m | 250 |  |  |
| 37. | Разводни орман трга (РОТ) Метални, пластифициран правоугаони, слободностојећи орман, димензија 1150x300x1000 mm, са комплетном опремом потребном за рад свих предвиђених светиљки (стубних и у тлу) за партерно уређење трга, потапајућих стубића и опреме фонтане (пумпе) у складу са једнополним шемама и описом из пројекта, са набавком, уградњом и повезивањем опреме унутар ормана према електро документацији, са монтажом на бетонски темељ и причвршћењем наврткама на анкер завртње, са повезивањем свих каблова на клеме ормана, са пуштањем у рад ормана и комплетне опреме која се напаја из ормана. Опрема у РОТ: Главни прекидач 63 А, трополни, положаји ручице "0-1", монтажа на DIN шину, реномиране производње (ком. 1); Командни прекидач 10 А, трополни, положаји ручице "0-1", монтажа на DIN шину, реномиране производње (ком. 1); Аутоматски осигурач, "C", 10 A, једнополни (ком. 3); Аутоматски осигурач, "C", 16 A, једнополни (ком. 5); Аутоматски осигурач, "C", 20 A, једнополни (ком. 3); Аутоматски осигурач, "C", 25 A, једнополни (ком. 3); Аутоматски осигурач, "C", 16 A, трополни (ком. 3); Фреквентни претварач, трофазно-трофазни, за мотор до 1,1 kW, као "Hyundai" (ком. 3); Прекидач, 10 А, двополни, положаји ручице "1-2", монтажа на DIN шину (ком. 3); Контактор, 12 A, шпулна 230 V, реномиране производње, са надградним помоћним контактима 3NO+1NC (ком. 6); Биметал, 2,2-3,2 A, истог произвођача као контактор, уградња на контактор (ком. 3) Тастер, Φ22, 1NO+1NC, 5 црвених + 5 зелених (ком. 10); Сигнална сијалица Φ22, 230 V, 5 црвених + 5 зелених (ком. 10); Контактор, 25 A, шпулна 230 V, реномиране производње, са надградним помоћним контактима 3NO+1NC (ком. 1); Контактор, 18 A, шпулна 230 V, реномиране производње, са надградним помоћним контактима 3NO+1NC (ком. 2); Аутомат за ноћно укључење светла, са релеом 10 А (ком. 1) Тајмер, напајање 230 V, са уграђеном батеријом, подешавање времена 0-24 h и 0-7 дана, уградња на DIN шину (ком. 1); Помоћни реле, 230 V, са подножјем, са 4 преклопна контакта, уградња на DIN шину (ком. 10); Помоћни реле, 24 VDC, са подножјем, са 4 преклопна контакта, уградња на DIN шину (ком. 10); DIN шина, L=1 m, поцинкована (5 ком.); POK канал, перфориран, са поклопцем, 40x60 mm, L=2 m (4 ком.); Заштитна шина, са PVC носачима зелене боје, монтажа на DIN шину, L= 150 mm (ком. 1) Нулта шина са PVC носачима плаве боје, монтажа на DIN шину, L= 150 mm (ком. 1); Редне клеме 4 mm2, са нумеричким ознакама, носачима и завршним плочицама (ком. 120); Редне клеме 16 mm2, са нумеричким ознакама, носачима и завршним плочицама (ком. 10); Редне клеме 35 mm2 (ком. 4) Остали ситан материјал (хилзне, фастони, завртњи, стопице, траке, везице, ...) (паушал). | ком. | 1 |  |  |
| 38. | Разводни орман фонтане (РОФ) Метални, пластифициран правоугаони, зидни орман, димензија 850x300x1000 mm, са комплетном опремом потребном за рад свих предвиђених светиљки фонтане (светиљке у поду и ЛЕД траке) и опреме за контролу нивоа воде и допуне, у компензационим базенима фонтане у складу са једнополним шемама и описом из пројекта, са набавком, уградњом и повезивањем опреме унутар ормана према електро документацији, са монтажом на зид у машинској просторији, са повезивањем свих каблова на клеме ормана, са пуштањем у рад ормана и комплетне опреме која се напаја из ормана. Опрема у РОФ: Регулатор нивоа течности, за три сонде на бази проводљивости течности, 230 V, монтажа на DIN шину (4 ком.); Помоћни реле 230 V, са 4 преклопна контакта, са подножјем, монтажа на DIN шину (20 ком.), реномиране производње; Контролер (димер) за ЛЕД траке, са 3 канала по 150 W, 230VAC/12 VDC, за ЛЕД траку са позиције 41. Могућност мењања боје ЛЕД светла по каналу (ком. 1); PLC (програмабилни логички контролер) реномиране производње, сличан типу "CP1L – Omron", напајање 230 VAC, 16+24 U/I 24 VDC (ком. 1); Исправљач 230 VAC/24 VDC, 50 W, монтажа на DIN шину, (ком 1.); Исправљач 230 VAC/12 VDC, 120 W, (ком 4.); Гребенасти прекидач 16 А, трополни, положаји ручице "0-1", реномиране производње (ком. 1); Аутоматски осигурач, "C", 10 A (ком. 4); Аутоматски осигурач, "B", 10 A (ком. 10); Аутоматски осигурач, "C", 16 A (ком. 1); Уводник за каблове, PVC, PG16, PVC, са навртком (ком. 20); DIN шина, L=1 m, поцинкована (4 ком.); POK канал, перфориран, са поклопцем, 40x60 mm, L=2 m (3 ком.) Заштитна шина, са PVC носачима зелене боје, монтажа на DIN шину, L= 150 mm (ком. 1) Нулта шина са PVC носачима плаве боје, монтажа на DIN шину, L= 150 mm (ком. 1); Редне клеме 4 mm2, са нумеричким ознакама, носачима и завршним плочицама (ком. 120) Остали ситан материјал (хилзне, фастони, завртњи, стопице, траке, везице, ...) (паушал). | ком. | 1 |  |  |
| 39. | Светиљка за декоративно осветљење из пода фонтане, са ЛЕД извором светла, 12 V, максимално 20 W, IP68, IK10, RGB, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 15 |  |  |
| 40. | ЛЕД трака за фонтану IP68, RGB, 12 V, L=5 m, 60 LED/m, вододтпорна, ширине до 13 mm, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 10 |  |  |
| 41. | Прикључни кабл за ЛЕД траке L=3 m, са конектором за ЛЕД траку са претходне позиције (41.), набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 18 |  |  |
| 42. | Кабловски регал PNK-100, L=2 m, поцинкован, перфориран, са поклопцем и носачима, набавка, испорука, уградња и повезивање . | ком. | 5 |  |  |
| 43. | Кабловски регал PNK-50, L=2 m, поцинкован, перфориран, са поклопцем, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 5 |  |  |
| 44. | Монофазна шуко утичница Надградна, 16 A, OG кућиште, PVC, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 3 |  |  |
| 45. | Трофазна утичница Надградна, 16 A, OG кућиште, PVC, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 2 |  |  |
| 46. | Разводна кутија Надградна, PVC, 140x100, набавка, испорука, обрада и уградња. | ком. | 3 |  |  |
| 47. | Прекидач Обичан, надградни, 16 А, OG кућиште PVC, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 48. | Прекидач Серијски, надградни, 16 А, OG кућиште PVC, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 1 |  |  |
| 49. | Светиљка Плафонска, тзв. "бродска", надградна, плафонска или зидна, за сијалицу са грлом Е27, набавка, испорука, уградња и повезивање. | ком. | 4 |  |  |
| 50. | Сијалица 230 V, LED, до 8 W, са грлом Е27, бело светло, набавка, испорука и уградња. | ком. | 5 |  |  |
| 51. | Кабл 3x1,5 mm2, Cu, PP/J, набавка, испорука, обрада, уградња и повезивање. | m | 50 |  |  |
| 52. | Кабл 3x2,5 mm2, Cu, PP/J, набавка, испорука, обрада, уградња и повезивање. | m | 60 |  |  |
| 53. | Кабл 5x2,5 mm2, Cu, PP/J, набавка, испорука, обрада, уградња и повезивање | m | 40 |  |  |
| 54. | Кабл 2x1,5 mm2, Cu, PP/J, набавка, испорука, обрада, уградња и повезивање | m | 200 |  |  |
| 55. | Сет давача нивоа Цев са носачима и 3 електроде (по принципу проводљивости течности), и осталим ситним материјалом, набавка, израда, монтажа и повезивање према електро документацији | ком. | 2 |  |  |
| 56. | Електро документација Скуп електро шема веза изведеног стања за партерно уређење трга и фонтану, у складу са једнополним шемама, са проспектним материјалом уграђене опреме, у виду укоричене свеске и у дигиталном облику (нпр. pdf) | кпл. | 1 |  |  |
| 57. | Програм за PLC Апликација урађена на "CX" подлози, учитана у PLC, као и у дигиталном облику (CD или неки други медиј), са аутоматиком у складу са техничким захтевом Инвеститора | кпл. | 1 |  |  |
| 58. | Геодетски снимак траса каблова Снимак урађен пре затрпавања каблова L=170 m, са картирањем и таксама | кпл. | 1 |  |  |
| 59. | Атест о уземљењу и испитивању инсталација Издато од стране овлашћене организације | кпл. | 1 |  |  |
| Д | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАРТЕРА И ФОНТАНЕ |  |  |  |  |
|  | Опис позиције | Јединица | Количина | Цена по јединици мере /дин./ | Цена /дин./ |
| 1. | Набавка и уградња спиралних топијара „Tuja smaragd„(висине од 1,5м до1,7м ). | ком. | 4 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња топијара„Pinus brepo“.Са више кугли,где је пречник кугле R=од 25 до 30cm,(висине од 1,00м до1,50 м). | ком. | 3 |  |  |
| 3. | Набавка и уградња лишћара „Acer negundo„– кугласти (висине 2,30м до 2,50 м). | ком. | 1 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња кугластих форми „Buxus sempervirens“ (R= 50cm). | ком. | 29 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња Yucca flamentose “golden sword“ (висине од 40 до 50cm).; | ком. | 5 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња „Berberis thunbergi-atropurpurea“ ( висине од 25 до 30 cm). | ком. | 15 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња пузавице „Hedera xelix“ (висине од 40 до 50 cm). | ком. | 25 |  |  |
| 8. | Набавка и уградња пузавице „ Clematis Sp.“ (висине од 40 до 50 cm). | ком. | 11 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња украсне траве Japanese“ Blood Grass“(висине од 50 до 60 cm). | ком. | 7 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња топијара, „Tuja smaragd „три кугле на штапу, R=од 25 до 30cm,(висине од 1,70 до 1,80 m). | ком. | 4 |  |  |
| 11. | Набавка и уградња „Jasmin nudiflorum“ (висине од 40 до 50 cm). | ком. | 9 |  |  |
| 12. | Набавка топијара – кугла на штапу R=од 25 до 30cm „Pinus brepo“ (висине од 1,30 до1,5m).; | ком. | 3 |  |  |
| 13. | Набавка и уградња хумуса (без примеса корова, глине, амброзије). | m³ | 45 |  |  |
| 14. | Набавка и уградња бусен травe. | m² | 97 |  |  |
| 15. | Набавка и уградња малча од борове коре(фракције од 25 до100мм). Џак од 50л/м². | m² | 5 |  |  |
| 16. | Набавка и уградња бетонских жардињера h=70цм, димензије основе 40*40 цм, а горњи отвор 50*50цм. Жардињере треба обложити штампаним бетоном. Завршна обрада жардињере је од декоративног штампаног бетона дебљине 1,0 cm, у штампи и боји по избору пројектанта. Позиција подразумева сав потребан материјал и рад. | ком. | 3 |  |  |
| Ђ | УРБАНИ МОБИЛИЈАР |  |  |  |  |
|  | Опис позиције | Јединица | Количина | Цена по јединици мере /дин./ | Цена /дин./ |
| 1. | Израда и уградња клупе за седење са једне стране, ширине 75 cm, дужине 240 cm и висине 45 cm. Носива конструкција клупе је од армираног бетона, дебљине зидова и плоче 10 cm. Завршна обрада клупе је од декоративног штампаног бетона дебљине 1,0 cm, у штампи и боји по избору пројектанта. На бетонску површину нанети лепак, рабиц мрежицу, нанети масу, утиснути штампу и на крају површину заштитити лаком. Седиште и наслон клупе урадити од тврдог дрвета премазаног заштитним премазом и бајцованог у боји по избору пројектанта. Дрвени део клупе урадити од дрвених елемената ширине 15 cm, дужине 180 cm и дебљине 2 cm. Дрвене елементе поставити вертикално у два реда (од врха) на предњем делу клупе укупне висине 30 cm. Седиште клупе урадити у ширини од 45 cm. Наслон клупе урадити са дрвеним елементима, двоструко постављеним под углом од 75˚, у дужини од 45 cm мерено по косини. Дрвени елементи су међусобно повезани металним елементима. Наслон клупе је металним носачима повезан са основом. Рукохвате поставити бочно у односу на дрвено седиште клупе. Урадити их од металних елемената ширине 4,0 cm. На једном крају клупе оставити отвор димензија 30x45 cm. У отвор поставити посуду за садњу од поцинкованог лима, димензија 30x45x40 cm и дебљине 3мм. Горњу ивицу посуде савити за прав угао у дужини од 5,0 cm. Савијени део уједно служи и као носач посуде. Посуду урадити са дуплим дном, од којих је горњи ниво перфориран. Садни материјал за жардињере у склопу клупа предвиђен је спецификацијом зеленила. Металне делове галвански поцинковати и обојити у боји по избору пројектанта. Клупу израдити према детаљу. Обрачун по комаду. | ком. | 6 |  |  |
| 2. | Израда и уградња клупе за седење са две стране, ширине 120 cm, дужине 240 cm и висине 45 cm. Носива конструкција клупе је од армираног бетона, дебљине зидова и плоче 10 cm. Завршна обрада клупе је од декоративног штампаног бетона дебљине 1,0 cm, у штампи и боји по избору пројектанта. На бетонску површину нанети лепак, рабиц мрежицу, нанети масу, утиснути штампу и на крају површину заштитити лаком. Седиште и наслон клупе урадити од тврдог дрвета премазаног заштитним премазом и бајцованог у боји по избору пројектанта. Дрвени део клупе урадити од дрвених елемената ширине 15 cm, дужине 180 cm и дебљине 2 cm. Дрвене елементе поставити вертикално у два реда (од врха) на предњем делу клупе укупне висине 30 cm. Седиште клупе урадити у ширини од 45 cm. Наслон клупе урадити са дрвеним елементима, двоструко постављеним под углом од 75˚, у дужини од 45 cm мерено по косини. Дрвени елементи су међусобно повезани металним елементима. Наслон клупе је металним носачима повезан са основом. Рукохвате поставити бочно у односу на дрвено седиште клупе. Урадити их од металних елемената ширине 4,0 cm. Металне делове галвански поцинковати и обојити у боји по избору пројектанта. Клупу израдити према детаљу. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
| 3. | Израда и уградња клупе за седење димензија 60x60x45 cm. Носива конструкција клупе је од армираног бетона, дебљине зидова и плоче 10 cm. Завршна обрада клупе је од декоративног штампаног бетона дебљине 1,0 cm, у штампи и боји по избору пројектанта. На бетонску површину нанети лепак, рабиц мрежицу, нанети масу, утиснути штампу и на крају површину заштитити лаком. Седиште клупе димензија 56x56x2 cm урадити од тврдог дрвета премазаног заштитним премазом и бајцованог у боји по избору пројектанта. Облогу од штампаног бетона завршити на висини од 5,0 cm од нивоа терена. Са доње стране плоча поставити лед траке за осветљење. Клупу израдити према детаљу. Обрачун по комаду. | ком. | 6 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња корпе за отпатке. Корпа треба да буде цилиндричног облика урађена од металне носиве конструкције висине од 900мм до 1000мм, затвореног типа са улошком ∅300мм. Уложак корпе треба да буде мобилан ради лакшег пражњења. Метални уложак за отпатке урадити од перфорираног поцинкованог лима. Перфорације су квадратног облика. Уложак са перфорираним дном се закључава на дну из сигурносних разлога. Све металне делове галвански поцинковати и пластифицирати у боји по избору пројектанта. Канта се преко стопе анкерује за подлогу. Обрачун по комаду. | ком. | 6 |  |  |
| 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 | Набавка, израда и уградња дигиталног видео паноа. | ком. | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука, повезивање и инсталација Sending Card Control System - Sending Card NOVA MSD300 или слична. | ком. | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука, повезивање и инсталација Receiving Card Control System - Receiving Card - Nova Star XC100 или слична. | ком. | 10 |  |  |
|  | Набавка, испорука, повезивање и инсталација mini PC GIGABYTE Brix mini PC GB-BKi3HA - 7100 Intel или сличан. Уз mini PC испоручити и инсталирати меморију, хард диск и оперативан систем. | ком. | 1 |  |  |
|  | Набавка, испорука, монтажа, повезивање и инсталација LED SCREEN OUTDOOR P3.75 следећих карактеристика: Димензије екрана 2,4 x1,92m; Pitch: P3.75; Space Black SMD: >4000cd/m; Black Shell SMD: >4500cd/m; Distance: >3.75m; LED kind: SMD1515; Pixel Density: 70756 /m; View Angle: 140°/140°; Refeshrate >1920- 3840hz Module Size: 240x240mm; Cabinet Size: 480x960mm; Cabinet Res.: 128x256px; Drive Mode: 1/8 scan; Environment: IP65 / IP55; Max Power: 750W - 950W/m; Voltage: 220V; Weight: 16kg/cabinet; Popular: High End. Уз LED екран је потребно испоручити специјализовани софтвер за управљање екраном, као и сет каблова за повезивање са конекторима. LED екран је потребно уградити на претходно припремљен темељ (темељ и напајање ће обезбедити инвеститор). Обавеза је понуђача обезбеди потребне носаче LED екрана, као и посебан оквир (заштитно кућиште) у који ће LED екран бити монтиран и који ће обезбедити рад екрана у свим временским условима, као и заштиту од физичких оштећења (антивандал заштита). Након извршеног повезивања LED екрана са картицама и мини рачунаром потребно је, приликом примопредаје, извршити пуштање у рад и обуку запослених за коришћење. | ком. | 1 |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |
|  | ПДВ 20%: |  |
|  | УКУПНО са пдв-ом: |  |

Датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица Понуђача

____. ____. ________. године      МП                                 ________________________________

Предметне камене плоче треба да одговарају следећим техничким карактеристикама:

„РОСА БЕТА“ или одговарајући камен

- Врста: гранит

- Боја: светло сива

- Структура: хомогена

- Запреминска маса: 2550-2650kg/m3

- Једноаксијална чврстоћа при притиску: минимално 165Mpa

- Чврстоћа при савијању под концентрисаним оптерећењем: минимално 10,5Mpa

- Упијање воде при атмосферском притиску: максимално 0,31%

- Отпорност према хабању стругањем: једнако или мање од 15 cm3/50cm2

„МАРИОВО КРИН“ или одговарајући камен

- Врста: гранит

- Боја: сива

- Структура: хомогена

- Запреминска маса: 2700-2800kg/m3

- Једноаксијална чврстоћа при притиску: минимално 180Mpa

- Чврстоћа при савијању под концентрисаним оптерећењем: минимално 13,5Mpa

- Упијање воде при атмосферском притиску: максимално 0,24%

- Отпорност према хабању стругањем: једнако или мање од 20 cm3/50cm2

„ИМПАЛА“ или одговарајући камен

- Врста: гранит

- Боја: тамно сива

- Структура: хомогена

- Запреминска маса: 2800-3000kg/m3

- Једноаксијална чврстоћа при притиску: минимално 200Mpa

- Чврстоћа при савијању под концентрисаним оптерећењем: минимално 19,Mpa

- Упијање воде при атмосферском притиску: максимално 0,14%

- Отпорност према хабању стругањем: једнако или мање од 12cm3/50cm2

НАПОМЕНА: Уз понуду понуђач мора доставити и извештај акредитоване лабораторије  о извршеној анализи тражених техничких карактеристика за сваки тип камена.

Понуђени камен мора да испуни следеће стандарде:

- СРПС ЕН 12407 (2008) Методе испитивања природног камена - Петрографски опис

- СРПС ЕН 13755 (2009) Методе испитивања природног камена - Одређивање упијања воде при атмосферском притиску

- СРПС ЕН 12371 (2008) Методе испитивања природног камена. Одређивање отпорности према мразу.

- СРПС ЕН 12372 (2009) Методе испитивања природног камена - Одређивање чврстоће при савијању под концентрисаним оптерећењем

- СРПС ЕН 14157 (2008) Природни камен - Одређивање отпорности према хабању

- СРПС ЕН 14231 (2008) Методе испитивања природног камена - Одређивање отпорности према клизању помоћу СРТ клатна

- СРПС ЕН 1925 (2009) Методе испитивања природног камена. Одређивање коефицијента упијања воде капиларним путем.

- СРПС ЕН 1926 (2010) Методе испитивања природног камена. Одређивање једноаксијалне чврстоће при притиску.

- СРПС ЕН 1936 (2009) Методе испитивања природног камена - Одређивање стварне и привидне запреминске масе и укупне и отворене порозности

- СРПС ЕН 12004 (2013) Лепкови за плочице - Захтеви, вредновање усаглашености, класификација и ознаке

- СРПС ЕН 13888 (2012) Масе за испуне за плочице - Захтеви, вредновање усаглашености, класификација и ознаке.

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) |
| 4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | 1) да понуђач у претходних 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда, није био неликвидан ни један дан, односно да му рачун није био блокиран; 2) да је понуђач у претходнe 3 обрачунскe годинe (2014, 2015, 2016) остварио пословни приход, у износу: од минимум 55.000.000,00 динара без ПДВ-а. |
| 2. | пословни капацитет |
|  | 1) да је у претходних 5 обрачунских година (2012-2016) закључно са даном објављивања позива за подношење понуда (признаје се и 2017. година), остварио пословни приход по основу изведених грађевинских радова на уређењу партера или изради платоа или тротара или паркинга или изради фонтана у износу од минимум 25.000.000,00 динара без ПДВ-а |
| 3. | кадровски капацитет |
|  | 1 ) да понуђач има запослених лица на неодређено или одређено време или ангажованих лица са следећим стручним квалификацијама: - 20 запослених/ангажованих лица; 2) Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то: - 1 (једног) дипл. инж. грађ., са лиценцом 410 или 412 -1 извршилац - 1 (једног) дипл.инж.електро, са лиценцом 450 -1 извршилац - 1 (једног) дипл.инж.маш., са лиценцом 430 -1 извршилац Сви ангажовани дипломирани инжењери морају да поседују активне лиценце и да се против њих не води поступак. Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који поседују напред наведене личне лиценце. |
| 4. | технички капацитет |
|  | Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом (опрема може бити у власништву, закупу или лизингу ) и то : - камион, до 5 t носивости................................................. ком 1 - камион, преко 5 t носивости.......................................... ком 1 - комбинована радна машина или багер.........................ком 1 - ауто дизалица ....................................................................ком 1 - вибро плоча........................................................................ком 1 |

| 4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да учествује у поступку јавне набавке: |
| --- |
| Ред. Број | 4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). |
| 4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | / |
| 2. | пословни капацитет |
|  | / |
| 3. | технички капацитет |
|  | / |
| 4. | кадровски капацитет |
|  | / |

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове понуђач испуњава самостално.

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). |
| 4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | / |
| 2. | пословни капацитет |
|  | / |
| 3. | технички капацитет |
|  | / |
| 4. | кадровски капацитет |
|  | / |

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

| Ред. Број | 4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1. | ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2. | ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а Напомена: -не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда -уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције: 1) правно лице – уверење надлежног суда 2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције: уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -за кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: -извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). |
| 3. | ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Напомена: -не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: - Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар, Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |
| 4. | Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. Закона (Документ број 8). |
| 4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | 1) Потврда НБС о броју дана неликвидности издата након објављивања Позива за подношење понуда; 2) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од 55.000.000,00 динара без ПДВ-а). Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља: -биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2014, 2015. и 2016. годину) Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља: -потврду пословне банке о ствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године . |
| 2. | пословни капацитет |
|  | 1) Списак изведених грађевинских радова на уређењу партера или изради платоа или тротара или паркинга или изради фонтана у износу од минимум 25.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходних 5 обрачунских година 2012- 2016. година, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда, и оверене окончане ситуације из тог периода, док уговори могу бити и из ранијег периода – Образац 6; уз потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца), -Образац 7 (Уз овај образац обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора са овереним окончаним ситуацијама): Овим обрасцима (6 и 7) понуђач доказује да је у претходном периоду за обрачунске године 2012- 2016. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда остварио реализацију за радове из предмета набавке у минималном износу од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а. |
| 3. | кадровски капацитет |
|  | 1.) Фотокопија М /МА образаца пријаве на обавезно осигурање запослених или другог одговарајућег обрасца и фотокопија радне књижице за свако запослено лице посебно, као и уговор о раду, а за ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача, треба поднети фотокопију одговарајућег уговора на основу којег је ангажован. 2.) За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија М/МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа) Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа: 1. Уговор о привременим и повременим пословима; 2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 3. Уговор о допунском раду. |
| 4. | технички капацитет |
|  | Фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, а за моторна возила: читач саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда. Технички капацитет за набављену опрему у 2017. години, понуђач може доказати достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем читача саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда. Технички капацитет понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом,а за моторна возила: читач саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда. |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.). Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .

5.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. Део понуде који се тиче техничких спецификација (уколико су техничком спецификацијом захтевани документи којима се доказује усаглашеност понуђених добара са захтевима из тахничких спецификација) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је неки од докумената на енглеском језику потребно превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

5.2  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће на захтев понуђача предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.12.2017.године до 10:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 02.12.2017. године у 11:00 часова у просторијама Наручиоца.

Понуда мора да садржи:

● Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке (тачка 4. конкурсне документације);

●  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а – оригинал;

● Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у износу од 80% од вредности уговора без ПДВ-а – оригинал;

●  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора - оригинал;

●  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора - оригинал;

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (Образац 1);

● Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде  (Образац 2);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 3);

● Попуњена, потписана и печатом оверена изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 4);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава  понуђача  о  одговорном  извођачу ,  који  ће  решењем  бити  именован  за извођење радова у предметној јавној набавци  (Образац 5);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен списак изведених радова–вредност извршених радова (Образац 6);

● Попуњена, потписана и печатом оверена потврда наручиоца (инвеститора) о реализацији закључених уговора (Образац 7);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона (Образац 8);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава о прибављању полисе осигурања       (Образац 9);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о посети локације која је предмет јавне набавке (Образац 10);

- Потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац 11);

● Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Образац 12);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (Образац 13);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (Образац 14);

● Попуњена, потписана и печатом оверена техничка документација и планови;

●  Оквирни Динамички план;

● Попуњен, потписан и печатом оверен Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона (Уколико понуду подноси група понуђача).

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

5.3.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ,    ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Пожељно је да докази и обрасци буду сложени према редоследу датом у тачки 5.2. конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља, или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране носиоца посла - представника групе понуђача.

Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:

Уколико понуду подноси група понуђача:

- Списак изведених радова (Образац 6), попуњава у оноликом броју примерака колико има радова

- Потврде о реализацији закључених уговора (Образац 7), попуњава у оноликом броју примерака колико има различитих Наручиоца којима је Понуђач испоручивао радове.

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5.  УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача .

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама  (члан 80. Закона).

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавних набавки  и конкурсном документацијом  у складу са чланом 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама. Посебно се доставља доказ да рачун подизвођача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки што се доказује појединачно за све Подизвођаче.

5.6.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Инвеститору.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.7.  ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

5.8.  ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

5.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

Наручилац предвиђа авансно плаћање

- аванс у износу од 80% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана достављања захтева за плаћање аванса (авансне ситуације) и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати закључно са окончаном ситуацијом.

Свака привремена ситуација се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја уплаћеног аванса.

- остатак у износу од 20% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а  по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

-Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

5.10.  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је обавезан да уз претходну најаву изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови. Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка на телефон 032/344-169 Служба за јавне набавке.

Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу бр 10 - Изјава о обиласку локације, представник наручиоца, својим потписом оверити да је извршио обилазак локације извођења радова.

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву о обиласку локације достави уз понуду.

Понуда која не садржи Образац 10 биће одбијена као неприхватљива.

5.11.  ГАРАНТНИ РОК

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене  материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, и то у примереном року који одреди наручилац.

Ако изабрани понуђач не приступи извршењу наведене обавезе по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет изабраног понуђача, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака у наведеном смислу, наручилац има право да од изабраног понуђача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

5.12.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Уговорена цена извођења радова, осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора укључује и све остале зависне трошкове Извођача.

Цена је фиксна и не може се мењати ни по ком основу.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

5.13.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.14.  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави :

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор - оригинал - у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

- ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б)  ако понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана од дана закључења уговора   Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;

в) ако понуђач коме је додељен уговор у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.

- Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, и то:

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у износу од 80% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека коначног рока за комплетно извршење посла.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важења 45 дана дужим од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

Посебни захтеви у вези банкарских гаранција:

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг предходног пасуса додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).

3.  Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања   од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу  достави полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе (носилац посла)– представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да може у име групе понуђача дати средства обезбеђења.

5.15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.16.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.

Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/33-2016-II.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.18. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

5.19.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

5.20.   НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ-РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл.82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :

1)  поступао супротно забрани из чл.23 и 25. овог Закона;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,    односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.21.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

5.22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са понуђеним краћим роком извођења радова. У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок извођења радова, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

5.23.  РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

Понуђач је дужан уз понуду да достави и оквирни динамички план извођења радова.

5.24.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.25.  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5.26.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.    (Образац 8).

5.27.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.28. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 	Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

-  Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

-     Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

5.29.   НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  ПОНУЂАЧА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом..

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

5.30. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

6.  ОБРАСЦИ

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – извођење радова на уређењу партера „Римског трга“, ЈН број  404-1/-2017-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број текућег рачуна понуђача: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: радови на уређењу партера „Римског трга“, ЈН број  404-1/-2017-II

| Укупна вредност понуде изражена у динарима, без ПДВ-а |  |  |
| --- | --- | --- |
| Словима : |  |
| ПДВ (обрачунат по стопи од 20% ) у динарима |  |
| Словима : |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима, са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

2.  Рок завршетка радова________ ( словима:________________________________) календарских дана од дана увођења у посао (не дужи од 60 календарских дана).

3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од____ (______) године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године).

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____  ( словима:_____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 90 дана ).

6. Начин плаћања: аванс износи 80 % (словима: осамдесет процената ) од вредности понуде без ПДВ-а

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:

____. ____. ________. године      МП                       ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку радова – радови на уређењу партера „Римског трга“, ЈН број  404-1/33-2017-II, саставио:

_________________________________________________________________

( име и  презиме, звање)

у име и за рачун понуђача

________________________________________________________.

Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

_____________________________________________________

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

М.П.                                      ______________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је непримењив

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

У свему у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова бр. 404-1/-2017-II изјављујемо да наступамо са подизвођачима и наводимо њихово учешће по вредности, како следи:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица понуђача, Датум: ____. ____. 2017. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача).

| Образац 4 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде:____________ |
| --- |
| Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци број 404-1/33-2017-II : |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

и  овлашћујемо члана групе________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

- Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака ( уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана (носиоца посла ) –то поље оставити непопуњено)

Датум:  ____. ____. 2017. године

Образац 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР: 404-1/33-2017-II

| Р.бр. | Име и презиме | Број лиценце | Основ ангажовања |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Датум: ____. ____. 2017. године МП _____________________________ |

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од пет ангажованих одговорних извођача радова, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 6. за првог одговорног извођача радова).

Образац  6

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Навести радове који су предмет јавне набавке (грађевински радови на уређењу партера или изради платоа или тротара или паркинга или изради фонтана)  који су изведени у претходном периоду обрачунске године 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. и у 2017. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда:

| Наручилац | Период извођења радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

Потпис овлашћеног лица

Датум:

____. ____. 2017. године                           	                    _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац  7

______________________________________________

Назив и адреса Инвеститора:

______________________________________________

Пун назив Понуђача

________________________________

седиште Понуђача

У складу са чл.77.(„Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) издаје се

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Овим потврђујемо да је ______________________________________(Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са ____________________________ (Назив и седиште инвеститора) у претходном периоду обрачунске године 2012, 2013, 2014, 2015., 2016 и у 2017. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда за грађевинске радове на уређењу партера или изради платоа или тротара или паркинга или изради фонтана.

| Ред. бр. | Објекат-предмет уговoра | Број и датум уговора | Број и датум окончане ситуације | Износ извршених радова- без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон ________

Потврда се издаје на захтев понуђача: _________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА СА ОВЕРЕНОМ СИТУАЦИЈОМ ПО ТОМ УГОВОРУ, ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ И ЗА СВАКОГ НАРУЧИОЦА ПОСЕБНО.*

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

(Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)                                  ________________________________

(Потпис овлашћеног лица инвеститора)

Образац 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – радови на уређењу партера „Римског трга“, ЈН број  404-1/33-2017-II, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Место:_____________                                                                                Понуђач:

Датум:_____________                                        М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 9

ИЗЈАВА

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку поступку јавне набавке радова – радови на уређењу партера „Римског трга“, ЈН број  404-1/33-2017-II, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2017. године                           	                     _____________________________

Образац 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујемо да смо дана ________ 2017. године посетили локацију која је предмет јавне набавке бр. 404-1/33-2017-II и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они,  не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум : ____________________                 _______________________________________

Име и презиме овлашћеног лица

____________________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.( понуђача )

За Наручиоца потврђујемо да је ________________________________________ ,

(име и презиме представника понуђача )

дана ______________ године обишао предметну локацију

_______________________________________

за Наручиоца

Образац 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – радови на уређењу партера „Римског трга“, ЈН број  404-1/33-2017-II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 13

МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке;

- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим да овлашћено лице понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује сагласност са текстом уговора;

- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу извођача или учесника у заједничкој понуди.

МОДЕЛ

УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту: Наручилац) и

- _______________________________________, са седиштем у _______________, улица ________________________ (у даљем тексту: Извођач), ПИБ __________, матични број _________________, текући рачун бр._________________________, отворен код пословне банке ____________________________________________, које заступа директор _______________________________________________.

Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

2.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача.

Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Односно у групи понуђача коју чине:

1._____________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични бро ј____________________.

2.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.

Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенично и правно стање:

- Наручилац је,  у складу са чланом 32. и 61. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број 404-1/33-2017-II, за доделу уговора o извођењу радова на уређењу партера „Римског трга“, за који су Позив и Конкурсна документација, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- Извођач радова је, доставио самостално/заједничку/са подизвођачем понуду  број ____________________ од _____________ 2017. године (попуњава Понуђач) која у потпуности  одговара захтевима Наручиоца из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

-Наручилац је, дана__________2017. године, донео Одлуку брoj ______________________ (попуњава Наручилац) о додели уговора именованом Извођачу радова, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на уређењу партера „Римског трга“ и то у свему према усвојеној понуди Извођача број ______________  од ______2017. године, техничком спецификацијом из конкурсне документације и динамичким планом који чине саставни део овог уговора, као и у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, посебним узансама о грађењу, техничким нормативима и стандардима и правилима струке која важе за извођење радова ове врсте.

Члан 2.

Радове из члана 1. овог Уговора Извођач је дужан да изврши на основу усвојене понуде, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме.

Потписом овог Уговора, Извођач потврђује да је упознат са техничком документацијом и техничким спецификацијама, потребним за извођење радова који су предмет овог уговора, обишао локацију и да је упознат са свим условима на терену неопходним за састављање прихватљиве понуде, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или продужетак рока изградње предметног објекта.

Цена

Члан  3.

Укупна цена за извођење предметних радова за уговорени објекат, исказана у понуди Извођача радова, износи ____________________ (__________________________________________________________) динара, без урачунатог ПДВ-а, односно __________________ (словима: __________________________________________________________) динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Ова цена обухвата вредност извођења свих радова (радне снаге, материјала, енергије, употребљене механизације и свих осталих елемената који чине вредност радова).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Услови и начин плаћања

Члан  4.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача бр._____________ код _______________________________ Банке,  на следећи начин :

- аванс у износу од 80% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, односно ____________________ динара, у року до 45 дана од дана потписивања уговора, достављање захтева за плаћање аванса (авансне ситуације) и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла, које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације закључно са окончаном ситуацијом.

- остатак у износу од 20% вредности укупно уговорене цене по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. Свака привремена ситуација се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја уплаћеног аванса.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Рок извођења радова

Члан  5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од________ (__________) календарских дана (рок не може бити дужи од 60 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију за извођење радова;

- да је Извођач доставио банкарске гаранције за повраћај аванса и добро извршење посла;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао.

Утврђени рок може се мењати само уз сагласност Наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом и овим уговором.

Члан  6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају објективних и доказивих потешкоћа у вези са увозом неопходног грађевинског материјала,

- у случају прекида радова из разлога „више силе“ као и због немогућности њиховог извођења у зимским условима, чему обавезно претходи захтев Извођача радова и сагласност Надзорног органа и одговорног лица Наручиоца,

- у случају измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са одредабама члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан  7.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан  8.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику ;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу ;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду ;

- да обезбеђује објекат у случају прекида радова;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту ;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- врши мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова ;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем ;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан  9.

Извођач се обавезује да о свом трошку изведе потребна геодетска обележавања, као и да  обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу.

Обавезе Наручиоца

Члан  10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 5. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор Наручиоца над извршењем уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора Наручиоца, Наручилац ће писано обавестити Извођача.

Средства финансијског обезбеђења

Члан  11.

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, у износу од 80% од вредности уговора и са роком важења најмање 30 дана дуже од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 45 дана дужим од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан  12.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове који су предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Гарантни рок

Члан  13.

Гарантни рок за изведене радове износи _________године (не краћи од две године) године рачунајући од дана примопредаје радова.

Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан  14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан  15.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, благовремено обавести надзорни орган о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Пре почетка радова Извођач  је у обавези да достави Наручиоцу сву атестну документацију за материјале које треба да уграђује. Атести морају бити издати од релевантне установе за испитивање материјала и морају садржати сва испитивања предвиђена техничким условима и важећим стандардима за ту врсту материјала.

Обавеза Извођача је да пре почетка радова достави узорак камене плоче на усвајање од стране надзора са свом пратећом документацијом о испитивању стенске масе.

Надзорни орган има право да током изградње одабере узорке камених плоча ради контроле испитивања захтеваног квалитета. Све трошкове узимања узорака, контролних испитивања и издавања извештаја о извршеном испитивању, од стране установе овлашћене за наведену врсту испитивања, сноси Извођач радова.

Уколико надзорни орган утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 16.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Вишкови, непредвиђени, накнадни радови

Члан 17.

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 11. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.

Испуњењем услова из става 4. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 19.

У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвићђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Примопредаја изведених радова

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца, и по један представник стручног надзора Наручиоца и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 21.

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извођач пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми или:

- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења уговора не достави банкарске гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави полису осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде ;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора Наручиоца у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;

- уколико дође до смањења буџетских средства расположивих у тренутку закључења овог уговора.

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених разлога у овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца.

Члан  22.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Завршне одредбе

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области, у делу који није супротан императивним одредбама Закона о јавним набавкама и прописима којима се уређује Буџет и буџетско пословање.

Члан  24.

Саставни део овог Уговора су:

1. понуда Извођача радова број _____________ од ____. _____. 2017. године.

2. конкурсна документација за јавну набавку број 404-1/33-2016-II

Члан 25.

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које је Извођач радова доставио уз своју понуду.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће решавати Привредни суд  у Чачку.

Члан 26.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

| за Извођача |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Образац 14

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| р. бр. | опис | цена без ПДВ-а | износ ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 ( 1+2 ) |
| А | ПРИПРЕМНИ И ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА |  |  |  |
| Б | ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОНТАНЕ |  |  |  |
| В | ХИДРО-МАШИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Г | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Д | ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПАРТЕРА И ФОНТАНЕ |  |  |  |
| Ђ | УРБАНИ МОБИЛИЈАР |  |  |  |
| Укупно (динара) : |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :

Понуђач треба да попуни образац структуре цене  на следећи начаин :

- у колони 1 уписати колико износи цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 2 уписати колико износи ПДВ, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 3 уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке, и то тако што ће сабрати цену без ПДВ-а (наведену у колони 1) и износ ПДВ-а (наведен у колони 2) за тражени предмет јавне набавке;

- на крају уписати укупне износе за:

- цена без ПДВ-а (колона 1);

- износ ПДВ-а (колона 2);

- цена са ПДВ-ом (колона 3).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр.2

32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКУ РАДОВА

бр. ЈН 404-1/33-2017-II

# Text boxes

МП

МП

МП

МП

МП

МП